ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Содержание:

ВВЕДЕНИЕ .................................................................................................2

Нормативная, правовая и методическая база ………………………...................2

Раздел I.

ЭКОЛОГО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ И ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ……………………………………………..........3

1.1. Положение проектируемой территории в структуре города Липецка.……3

1.2. Климатические характеристики района проектирования …………………..3

1.3. Инженерно-геологическая характеристика участка ….……………………..5

Раздел II.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ ….6

2.1. Анализ документов территориального планирования, градостроительного зонирования и ранее выполненной документации по планировке территории.………..……………………………………………………………………..6

2.2. Анализ существующего использования территории, состояния объектов нежилого назначения, объектов культурного наследия…………………………..8

Раздел III.

МЕРОПРИЯТИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИИ……9

3.1. Перечень мероприятий	по	защите территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера ………………………………….9

3.2. Перечень мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности.............................................................................................. 13

3.3. Мероприятия	по развитию транспортной инфраструктуры ….................16

3.4. Предложения по реорганизации инженерной инфраструктуры ………..16 3.5. Предложения по развитию объектов, входящих в систему социально-культурного и коммунальнобытового обслуживания населения планируемой территории .…………………………………………………………………………....17

3.5. Мероприятия по охране окружающей среды .........................................18

Раздел IV.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ……………………………………......20

ПРИЛОЖЕНИЯ ……………………………………………………………………………….21

ВВЕДЕНИЕ

Проектная документация разработана на основании постановления администрации города Липецка от 08.08.2016 № 1382 «О разработке проекта планировки и проекта межевания территории жилого квартала, ограниченного улицами Я.А. Берзина, Космонавтов, Филипченко, Звездная в городе Липецке», в соответствии с Техническим заданием (приложение №1 к договору48/16/1 от 10.05.2016)

Объектом проектирования является территория примерной площадью 36,5 га. Границы территории уточнены проектом.

Нормативная, правовая и методическая база:

Проект разработан в соответствии со следующими техническими и нормативно-правовыми документами:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (ред. от 03.07.2016);

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от 03.07.2016);

- Федеральный закон от 24.07.2007 №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (ред. от 03.07.2016);

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержден Постановлением Гл. государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 (ред. от 25.04.2014 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 20.05.2014 № 32330);

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89, утвержден Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 № 820;

- Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации» РДС 30-201-98.

- Постановление Госстроя РФ от 29.10.2002 №150 «Об утверждении Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

- Нормативы градостроительного проектирования Липецкой области, утвержденные, постановлением администрации Липецкой области от 30.05.2008 № 119.

Базовая градостроительная документация:

-Генеральный план города Липецка (утвержден решением Липецкого городского Совета депутатов от 09.02.2016 №73);

- Правила землепользования и застройки города Липецка;

- Проект межевания территории 9 микрорайона

Проектом предусмотрено:

- обеспечение устойчивого развития территории квартала с учетом реконструкции с расширением (пристройка) магазина по адресу ул. Космонавтов, 47;

- выделение  элементов  планировочной  структуры территории  проектирования, территорий общего пользования;

- установление границ зон планируемого размещения объектов в соответствии с разрешенными видами использования территориальных зон Ж-1 и Ж-2;

- обеспечение территории инженерной инфраструктурой;

- обеспечение транспортного обслуживания территории;

-установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры;

- установление  границ  зон  планируемого размещения  объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства.

В составе проектной документации, согласно техническому заданию заказчика и положений ст.41 главы 5 Градостроительного кодекса РФ разрабатываются:

1. проект планировки территории;

2. проект межевания территории.

Раздел I.

ЭКОЛОГО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ И

ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

1.1. Положение проектируемой территории в структуре города

Проектируемый участок расположен в границах городской черты, в центральной части города, административно относится к Советскому округу. Участок имеет пятигранную форму и ограничен улицами Я.А. Берзина, Космонавтов, Филипченко и территорией Каменного Лога.

Территория микрорайона в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Липецка расположена в территориальных зонах Ж-1 (Зона фасадной застройки) и Ж-2 (Зона многоэтажных многоквартирных жилых домов в 5-10 этажей).

Прилегающие территории со стороны улиц  Я.А. Берзина, Космонавтов, Филипченко относятся к зонам Ж-1 и Ж-2,   с юга квартал примыкает к зонам Р-2  (Зона зеленых насаждений общего пользования) и Т-3 (Зона сооружений и коммуникаций индивидуального транспорта).

1.2. Климатические характеристики района проектирования

Климат г. Липецк умеренно-континентальный, с теплым летом и умеренно-холодной зимой. Максимальная интенсивность поступающей радиации приходится на летние месяцы, в зимние периоды величины составляющих радиационного баланса минимальны. Средняя величина суммарной радиации составляет 80-90 ккал/см2. Радиационный баланс положителен в течение восьми месяцев.

Число часов солнечного сияния 1875, из них около 80% приходится на период с апреля по сентябрь месяцы.

Температурный режим характерен для умеренно-континентального климата (27,7°).

Средняя месячная и годовая температура воздуха по метеостанции. г. Липецк

| м/ст. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Липецк | -10,3 | -9,5 | -4,4 | 5,5 | 13,8 | 18,0 | 20,2 | 18,5 | 12,5 | 5,5 | -1,5 | -7,1 | 5,1 |

Продолжительность зимнего периода около 4 месяцев, но даже в самом холодном месяце бывает несколько дней с оттепелью.

Лето сухое и жаркое, возможны возвраты холодов и даже заморозки.

Наиболее высокая когда-либо наблюдавшаяся температура может достигать в периоды засухи +38°С, наиболее низкая доходит до -39°С.

Продолжительность безморозного периода равна 154 дням. Продолжительность сезона с температурой воды выше 17°С от 65 до 75 дней.

Сумма положительных температур периода вегетации растений (выше 10°С)  -  2579,1°. Продолжительность периода активной вегетации 149 дней. Сумма осадков за период активной вегетации растений составляет 255-275 мм.

Число дней со снежным покровом 135. Средняя высота снежного покрова 32 см. Нормативная глубина промерзания почвы 120 см.

По количеству осадков территория г. Липецка относится к зоне умеренного увлажнения.

За год в г. Липецке выпадает 547 мм влаги. Из них на теплый период приходится 365мм, на холодный – 182мм. В течение всего вегетационного периода такого количества осадков достаточно для обеспечения влагой почвы, но в отдельные годы наблюдается недостаточность влаги.

Средняя месячная и годовая абсолютная влажность воздуха в Па по м/ст. г. Липецк

| м/ст. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Липецк | 2,8 | 2,9 | 3,8 | 6,7 | 9,4 | 12,8 | 15,1 | 14,4 | 10,4 | 7,0 | 4,8 | 3,6 | 7,8 |

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца 84%, наиболее жаркого месяца -  51%.

Ветровой режим города характеризуется данными Липецкой м/ст.

|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | 3 | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 10 | 8 | 10 | 17 | 12 | 17 | 12 | 14 | 4 |
| VII | 15 | 13 | 9 | 9 | 7 | 12 | 15 | 20 | 7 |
| Год | 12 | 10 | 8 | 13 | 11 | 15 | 15 | 16 | 5 |

В среднем за год преобладающими являются северо-западные – западные ветры. Повторяемость штилей всего 5%. На величину скорости ветра большое влияние оказывает высота местности над уровнем моря и характер подстилающей поверхности.

Средняя годовая скорость ветра 4,4 м/с, средняя скорость ветра в январе -5,2 м/с, в июле – 3,6 м/с.

В климатическом отношении территория города расположена в зоне комфорта для рекреационных целей и планировочных ограничений не вызывает.

Наиболее благоприятный период для пребывания отдыхающих на открытом воздухе с мая по октябрь с температурой между 14°С и 30°С, что соответствует нижнему и верхнему пределу комфортных условий. Продолжительность сезона купания до 80 дней с температурой воды выше 17°С.

По агроклиматическому районированию территория является благоприятной для возделывания основных сельскохозяйственных культур. Продолжительность безморозного периода (154 дня) позволяет выращивать теплолюбивые культуры.

1.3. Инженерно-геологическая характеристика участка

Рельеф. Город Липецк расположен на территории двух орографических регионов – Среднерусской возвышенности (правобережная часть города) и Окско-Донской равнины (левобережная часть города). Граница между регионами проходит по долине р.Воронеж.

В неотектоническом плане территория города находится на стыке двух неотектонических блоков II порядка: Трубетчинского и Кривоборского, в пределах которых выделяются неотектонические блоки более высоких порядков, в том числе Липецкий (правобережный) и Тракторозаводский (или Левобережный).

Липецкому неотектоническому блоку в геоморфологическом отношении соответствует условно выровненная структурно-денудационная поверхность.

Абсолютные отметки площадки проектирования составляют от 147 (в районе ул. Звездной) до 162 м (в районе ул. Космонавтов). К территории проектирования прилегает Каменный лог, пересекающий территорию города Липецка в правобережной части.

В геологическом отношении территория г. Липецка сложена карбонатными породами верхнего девона в составе Задонского, Елецкого и Лебедянского горизонтов, перекрытых сверху песчано-глинистыми породами четвертичного, неогенового и мелового возраста.

В известняках верхнего девона наблюдается системы трещин тектонического происхождения северо-западного и северо-восточного простирания. Направление их совпадает с эрозионно-тектоническими впадинами и выступами. По направлению крупных разломов и в местах их пересечений отмечается развитие речных долин, овражно–балочной сети, карстовых воронок и мелких трещин второго и третьего порядка.

В гидрогеологическом отношении рассматриваемая территории относится к южному склону Московского артезианского бассейна, в пределах которого подземные воды приурочены к отложениям четвертичного, неогенового, мелового и девонского возрастов.

Современный аллювиальный (а Q IV), верхнечетвертичный аллювиальный (а Q III), среднечетвертичный аллювиальный (а Q II) водоносные горизонты; Верховодка в толще перигляциальных и делювиальных отложений (р r I-II); Донской ледниковый слабоводный комплекс (g Q I dus); Плюценовый водоносный горизонт и Атский слабоводный горизонт имеют незначительную водообильность и в хозяйственных целях практически не используются.

В связи с тем, что застройка микрорайона сложилась в 1960-1970-е годы данные по геологической характеристике участка проектирования отсутствуют.

Раздел II.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

2.1. Анализ документов территориального планирования, градостроительного зонирования и ранее выполненной документации по планировке территории.

В соответствии с Генеральным планом города Липецка, (утвержден решением Липецкого городского Совета депутатов от 09.02.2016 №73); проектируемая территория расположена в границах зон многоэтажной жилой застройки.

Фрагмент карты функциональных зон, границ зон с особыми условиями использования территории, границ населенного пункта территории Генерального плана в части, касающейся проектируемой территории приведен на рисунке 1.

Рисунок 1.

Фрагмент карты планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры территории Генерального плана в части, касающейся проектируемой территории приведен на рисунке 2.

Рисунок 2.

Фрагмент карты территорий, подверженных риску возникновения ЧС природного и техногенного характера Генерального плана в части, касающейся проектируемой территории приведен на рисунке 3.

Рисунок 3.

2.2. Анализ существующего использования территории, состояния объектов нежилого назначения, объектов культурного наследия.

Границами проекта планировки и проекта межевания территории жилого квартала, ограниченного улицами Я.А. Берзина, Космонавтов, Филипченко, Звездная в городе Липецке  (далее – территория), являются:

с севера – ул. Космонавтов,

с востока– ул. Филипченко,

с юга – ул. Звездная,

с запада – Я.А. Берзина

Площадь территории проектирования составляет 36,5 га.

Рельеф участка спокойный с понижением к ул. Звездной.

Застройка микрорайона сложилась в 60-70 годы 20 века. Существующая жилая застройка представлена 5-9-ти этажными домами и объектами общественного назначения. На прилегающей территории расположен гаражный кооператив "Мотор".

На участке проектирования расположены следующие объекты обслуживания:

- средняя общеобразовательная школа №49 со спортивной секцией карате, работающей на базе школы;

- детский сад-ясли №99;

- женская консультация, городская больница скорой медицинской помощи №1 (ул. Звездная, 15/1);

- сеть аптек ОГУП Липецкфармация;

- магазин обуви "Francesco Donni";

- мастерская по ремонту обуви;

- швейное ателье "Светлана";

- парикмахерская Эконом Стиль;

- магазин детских товаров "Кузя";

- магазин "Мой мясной";

- магазин "Правильный цыпленок";

- парикмахерская "Лаванда";

- магазин детских товаров;

- салон оптики "Eyekraft";

-магазин "Чернышевой";

- детский сад комбинированного типа №95;

- детский сад № 123 центр развития ребенка;

- склад-магазин материалов для ремонта обуви ООО "Рускомплект";

- фотошкола-студия NeboStudio.

Территорию обслуживают почтовое отделение №35 (ул. Яна Берзина, 4), поликлиника городской больницы скорой медицинской помощи №1 (ул. Звездная, 14/1), женская консультация, Городская больница скорой медицинской помощи (ул. Звездная, 14/1), детская городская больница №2 (ул. Гагарина, 115/4), детская городская поликлиника №4 (ул.Флипченко, 5).

Район обеспечен инженерной и транспортной инфраструктурой.

На территории проектирования объекты культурного наследия отсутствуют.

Раздел III.

МЕРОПРИЯТИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИИ

3.1.  Перечень мероприятий	по	защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Задача раздела «Перечень основных факторов риска возникновения ЧС природного и техногенного характера» в проекте планировки территории жилого квартала, ограниченного улицами Я.А. Берзина, Космонавтов, Филипченко, Звездная в городе Липецке - выявление характерных, для территории проектирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характер. Цель раздела - обеспечение рационального планирования и использования территории для размещения производительных сил и жилой застройки.

При подготовке раздела были использованы следующие нормативные и проектные материалы:

ФЗ №190 от 29.12.2004 «Градостроительный кодекс Российской Федерации»;

ФЗ №68 от 21.12.1994 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

ФЗ №69 от 21.12.1994 «О пожарной безопасности»;

ФЗ №3 от 9.01.1996 «О радиационной безопасности населения»;

ФЗ №123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Постановление Правительства РФ № 1094 от 13.09.1996г «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

Постановление Правительства РФ № 178 от 01.03.1993г «О создании локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов»;

Постановление Правительства РФ № 420 от 03.5.1994г «О защите жизни и здоровья населения Российской Федерации при возникновении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных стихийными бедствиями, авариями и катастрофами»;

Серия ГОСТ «Безопасность в чрезвычайных ситуациях»;

СП 42.13330.2011 (актуализированная версия СНиП 02.07.01 – 89* Градостроительство Планировки и застройка городских и сельских поселений);

СП 115.13330.2012 (актуализированная версия СНиП 22-01-95 Геофизика опасных природных воздействий);

СП 14.13330.2011  (актуализированная редакция СНиП 11-7-81* «Строительство в сейсмических районах»),

РД 52.04.253-90 «Методика прогнозирования масштабов заражения сильнодействующими ядовитыми веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте»

НПБ 101 – 95. Нормы проектирования объектов пожарной охраны;

Методика обоснования численности подразделений ФПС МЧС России, создаваемых в целях организации тушения пожаров в населенных пунктах

Атлас Природных и техногенных опасностей и рисков чрезвычайных ситуаций в Российской Федерации. Москва 2005 г.

Анализ территории  жилой застройки с точки зрения вероятности возникновения техногенных и природных чрезвычайных ситуаций показал, что основными опасностями будут:

Природные опасности:

Метеорологические (штормовой ветер, бури, сильные осадки и снегопады, гололед);

Геологические.

Природно-техногенные опасности

Аварии на системах жизнеобеспечения;

Биолого-социальные опасности.

Террористическая угроза.

Зоны возможного воздействия поражающих факторов чрезвычайных ситуаций  природного характера распространяются на всю территорию жилой застройки.

Чрезвычайные ситуации природного характера

Источником природной ЧС является опасное природное явление, т.е. событие природного происхождения или результат деятельности природных процессов, которые по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности могут вызвать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую природную среду.

Опасные геологические процессы

Землетрясения

Землетрясения по своим разрушительным последствиям, количеству человеческих жертв, материальному ущербу и деструктивному воздействию на окружающую среду занимают одно из первых мест среди других природных катастроф.

В соответствии с СП 14.13330.2011 «Строительство в сейсмических районах» (актуализированная редакция СНиП 11-7-81*), утвержденная приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 27.12.2010 г. №779 и введенным в действие с 20 мая 2011 года, а также с учетом карт А,В и С общесейсмического районирования (ОСР-97РАН) возможна сейсмическая активность с интенсивностью по шкале MSK-64 составляет 6 баллов и менее.

Данный природный процесс согласно СНиП 22-01-95 относится к умеренно опасным.

Метеорологические опасные явления. Климатические экстремумы

Климатические экстремумы – экстремально высокие и низкие температуры, сильные ветры, интенсивные осадки и высокие снегозапасы – это предпосылки возникновения климатически обусловленных опасных ситуаций.

Сильные ветра

На территории жилой застройки существует высокий риск проявления в течение года ветра со скоростью 20 м/с и более, который может привести к ЧС муниципального и межмуниципального уровней.

Сильные ветры угрожают:

нарушением коммуникаций (линий электропередачи и других);

срывом крыш зданий и выкорчёвыванием деревьев;

Опасность сильных ветров связана с их разрушительной способностью, которая описывается шкалой Э.Бофорта. Ветер со скоростью более 23 м/с способен вызвать разрушение лёгких построек и таким образом создавать угрозу возникновения ЧС. В Госкомгидромете принято относить к опасным ветрам те, которые имеют скорости более 15 м/с, а особо опасным - более 20 м/с. Последний случай сильного ветра на территории Липецкой и ряда соседних областей зафиксирован в ноябре 2008 г.

В результате ураганного ветра могут получить повреждения различной степени более 5 жилых домов, объектов связи, энергоснабжения,    объектов    коммунального    хозяйства,    учреждений образования и здравоохранения.

Гололед

На территории жилой застройки существует риск появления гололедно-изморозевых явлений. Слой плотного льда, образующийся на земной поверхности и на предметах при намерзании переохлажденных капель дождя или тумана, приводит к различным видам чрезвычайных ситуаций. Гололед приводит к:

- ухудшению сцепления шин автотранспорта с дорожным покрытием вызывает затруднение в работе транспорта;

- приводит к возрастанию гололедной нагрузки на провода, что в свою очередь вызывает обрыв проводов.

В результате воздействия негативных явлений возможен обрыв ЛЭП, что может привести к жертвам среди людей, оказавшихся в непосредственной близости от обрыва провода.

Интенсивные осадки и сильные снегопады

Интенсивные осадки и интенсивные снегопады могут оказать существенное влияние на функционирование хозяйства муниципального образования. К сильным снегопадам относят снегопады с интенсивностью 30 мм и более за промежуток времени 24 часа и менее. Наиболее вероятно возникновение сильного снегопада с декабря по февраль.

Экстремально интенсивные осадки угрожают трудно предсказуемыми дождевыми паводками, затоплением территорий поселения из-за переполнения систем водоотвода, затоплением парко - хозяйственных угодий, приводящим к гибели растений и смыву почв, размывом дорог.

Возможно возникновение следующих чрезвычайных ситуаций:

Налипание снега на линии электропередач с последующим обрывом;

Парализующее воздействие, как на внутригородской, так и на междугородний транспорт;

Создание аварийной остановки на дорогах;

Затруднение обеспечения населения основными видами услуг.

Среднее многолетние число дней за год со снегопадами интенсивностью 200 мм в сутки для территории поселения составляет очень высокий риск более 1,0  в год.

При несвоевременной уборке снега  затрудняется снабжение дальних поселков продовольствием и почтовой связью. Для ликвидации последствий возможной ЧС потребуется значительное время от 18 до 24 часов и более, а также привлечение специальной снегоуборочной техники.

Резкие перепады давления и температуры. Экстремальные  температуры

Для территории города Липецк  характерно большое количество дней с резкими перепадами температуры воздуха  и резкими перепадами давления воздуха.

Резкие перепады температур при снегопаде приводят к появлению наледи и налипание мокрого снега, что особенно опасно для ЛЭП. Кроме того, при резкой смене (перепаде) давления воздуха – замедляется скорость реакции человека (оператора), снижается его способность к сосредоточению, что может привести к увеличению числа аварий, как на транспорте, так и на опасных производствах. Также происходит обострение сердечно- сосудистых, гипертонических и иных заболеваний. Среднее число дней с температурой на 20°С ниже средней январской составляет более 1 в год (очень высокий риск).

Сильная жара (максимальная температура воздуха не менее плюс 30 °С и выше в течение более 5 суток) в летний период может привести к возникновению природных пожаров. В зимний период сильный мороз (минимальная температура воздуха не менее минус 25°С и ниже в течение не менее 5 суток) может вызывать возникновение техногенных аварий на линиях тепло и энергоснабжения. Кроме того, в условиях низких температур серьезно затрудняется тушение пожаров.

Чрезвычайные ситуации техногенного характера

Источником техногенной чрезвычайной ситуации является опасное техногенное происшествие, в результате которого на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

3.2. Перечень мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности

Пожароопасная обстановка на территории жилой застройки обусловлена: взрывопожароопасными объектами инженерной инфраструктуры, угрозой бытовых пожаров на объектах жилого сектора и общественного назначения.

Пожарные части.

На данный момент на территорию микрорайона обслуживают несколько пожарных формирований города Липецк. Их технические характеристики приведены в таблице.

| № п/п | Наименование Предприятия, Населенный пункт | Адрес | Оснащен-ность автотранспортными средствами, шт. | Усредненное состояние до территории жилой застройки, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-й отряд ГПС | г.Липецк, ул.Ферросплавная, 12а | н/д | 5 |
| 2 | 5 ОТС ГПС Главного управления МЧС России по Липецкой области ПЧ № 9, ГПС | г.Липецк, ул.Московская, 29а | н/д | 3,7 |
| 3 | 7-я пожарная часть центра управления силами ФПС по Липецкой области | г.Липецк, пер. Зегеля, 1а | н/д | 1,85 |
| 4 | Отдел службы подготовки и пожаротушения ПЧ № 6 | г.Липецк, ул.Папина, 2а | н/д | 1,04 |
| 5 | ПЧ № 4 | г.Липецк, ул.Ферросплавная, 12а | н/д | 4,8 |

Оценка радиусов выезда пожарных машин

Согласно 10-ти минутному критерию прибытия пожарных подразделений в соответствии с ФЗ № 123 «Технический регламент по обеспечению пожарной безопасности» (учитывая что скорость по дорогам жилой застройки принимается равной 45км/ч или 7,5 км пути) и критерию 3-х километрового радиуса обслуживания (в соответствии со СНиП 2.07.01-89*), в зону действия существующих подразделений пожарной охраны попадают вся территория жилой застройки.

Мероприятия по повышению пожарной безопасности.

В соответствии с планами планировки территории жилого района, а так же в соответствии с НПБ-101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны» на первую очередь потребуется:

Развитие системы пожарных гидрантов в местах новой жилой застройки.

Развитие и подержание в хорошем состоянии внутриквартальных подъездов, для обеспечения доступа пожарной техники к существующим и проектным зданиям.

Для того чтобы свести к минимуму число пожаров, ограничить их распространение и обеспечить условия их ликвидации необходимо заблаговременно провести мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на период первой очереди и расчётного срока.

Данными мероприятиями будут:

1.	Мероприятия, направленные на развитие сил ликвидации пожаров:

- укомплектование пожарных подразделения современной техникой борьбы с пожарами;

- пополнение личного состава;

- обучение населения мерам пожарной безопасности;

2.	Мероприятия, направленные на повышение технологической безопасности производственных процессов и эксплуатационной надежности оборудования взрывопожароопасных объектов:

- строжайшее соблюдение действующих норм и правил по эксплуатации взрывопожароопасных объектов;

- оборудование взрывопожароопасных объектов, как первичными средствами пожаротушения, так и пунктами с запасом различных видов пожарной техники в количествах, определяемых оперативными планами пожаротушения;

- регулярные проверки соблюдения действующих норм и правил промышленной и пожарной безопасности, как в части требований к эксплуатации, так и в части положений по содержанию территорий.

3. Мероприятия, направленные на повышение пожаробезопасности территории:

- своевременная очистка территория в пределах противопожарных разрывов от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.;

- содержание дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, исправными и свободными для проезда пожарной техники;

- ликвидации незаконных парковок автотранспорта в противопожарных разрывах зданий, сооружений, в местах расположения водоисточников;

- незамедлительное оповещение подразделения пожарной охраны о закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин; на период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам;

- расположение временных строений на расстоянии не менее 15 м от других зданий и сооружений (кроме случаев, когда по другим нормам требуется больший противопожарный разрыв) или у противопожарных стен;

- обустройство пожарных резервуаров местного значения, искусственных водоёмов для целей пожаротушения (с обустройством подъездных путей и площадок для установки пожарных автомобилей, обеспечивающих возможность забора воды в любое время года) и поддержание их в постоянной готовности;

- организаций проверки территории и объектов жилищной сферы, в том числе ведомственного и частного жилищного фонда.

3.3. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры

Территория проектирования прилегает к магистральным улицам городского значения ул. Космонавтов и ул. Я.Берзина, по которым осуществляется обслуживание района общественным транспортом: автобусным и троллейбусным. Доступность остановок общественного транспорта соответствует нормативной.

Территория микрорайона ограничивается ул. Филипченко и ул. Звездной - улицами местного значения. В районе проектирования расположен пешеходный мост по ул. Доватора-Филипченко протяженностью 74 м, обеспечивающий пешеходные связи между магистральными улицами городского значения ул. Космонавтов и пр. Победы.

Генеральным планом предусматривается организация новых поперечных связей в центральной части города, в том числе, путем строительства нового мостового перехода через Каменный Лог в створе улиц Доватора-Филипченко для сквозного движения от ул. Космонавтов до пр. Победы. Поскольку пешеходные мост, подлежащий реконструкции, расположен за границами проектирования в целях реализации проектных предложений Генерального плана города Липецка необходима разработка проектной документации (проекта планировки и проекта межевания) линейного объекта: "Реконструкция пешеходного мостового перехода в транспортный мостовой переход".

На территории микрорайона проектом предлагается реконструкция существующих местных проездов и устройство дополнительных парковочных карманов на 783 машино-места. Свободные от застройки территории отсутствуют.

На территории района имеется ряд проездов местного значения.

Общая протяженность внутренней улично-дорожной сети на территории района составляет 21,5км, плотность – 5,6км/кв.км.

3.4. Предложения по реорганизации инженерной инфраструктуры

Проектом размещение новых объектов капитального строительства не предлагается, поэтому необходимость переустройства существующих инженерных коммуникаций определяется в рабочей стадии проектирования на реконструкцию существующих объектов капитального строительства.

3.5. Предложения по развитию объектов, входящих в систему социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания населения планируемой территории

Застройка микрорайона сложилась в 60-70 годы 20 века. Существующая жилая застройка представлена 5-9-ти этажными домами.

На участке проектирования расположены следующие объекты обслуживания:

- средняя общеобразовательная школа №49 со спортивной секцией карате, работающей на базе школы;

- детский сад-ясли №99;

- женская консультация, городская больница скорой медицинской помощи №1 (ул. Звездная, 15/1);

- сеть аптек ОГУП Липецкфармация;

- магазин обуви "Francesco Donni";

- мастерская по ремонту обуви;

- швейное ателье "Светлана";

- парикмахерская Эконом Стиль;

- магазин детских товаров "Кузя";

- магазин "Мой мясной";

- магазин "Правильный цыпленок";

- парикмахерская "Лаванда";

- магазин детских товаров;

- салон оптики "Eyekraft";

-магазин "Чернышевой";

- детский сад комбинированного типа №95;

- детский сад № 123 центр развития ребенка;

- склад-магазин материалов для ремонта обуви ООО "Рускомплект";

- фотошкола-студия NeboStudio.

Территорию обслуживают почтовое отделение №35 (ул. Яна Берзина, 4), поликлиника городской больницы скорой медицинской помощи №1 (ул. Звездная, 14/1), женская консультация, Городская больница скорой медицинской помощи (ул. Звездная, 14/1), детская городская больница №2 (ул. Гагарина, 115/4), детская городская поликлиника №4 (ул.Флипченко, 5).

В непосредственной близости к территории проектирования расположены: торговый центр "Ноябрьский" (ул. Космонавтов, 98), Советский центр развития и творчества детей (ул. Космонавтов, 108), торговый центр "Торнадо" (ул. Космонавтов, 110), культурно-развлекательный комплекс "Мегаполис" (ул. Московская, 75а).

Проектом планировки не предусматривается размещение на территории жилого района объектов культуры эпизодического характера (кинотеатры, концертные залы, парки культуры и отдыха, театры, универсальные залы) в связи с небольшой нормативной потребностью и существующими объектами общественно-деловой зоны городского значения вдоль ул. Космонавтов в непосредственной близости от проектируемой территории.

3.4. Мероприятия по охране окружающей среды

Основной целью проектирования и строительства городов и населенных мест является создание благоприятной и безопасной среды проживания людей. В связи с этим особое внимание при разработке проектов уделяется требованиям в области охраны окружающей среды.

Атмосферный воздух является важнейшим фактором среды обитания человека, оказывающим влияние на состояние здоровья населения. Для  Липецка состояние воздушного бассейна является доминирующей характеристикой, определяющей экологическую ситуацию в городе.

Липецк является крупным промышленно-административным центром Черноземья, в котором наибольший негативный вклад в загрязнение атмосферы вносят промышленные предприятия и автомобильный транспорт. В  Липецке находится большая часть источников загрязнения атмосферного воздуха Липецкой области, на их долю приходится 85,7% всех выбросов.

На территории Липецка мониторинг состояния атмосферного воздуха осуществляют на 6-ти стационарных постах лабораторией Федерального государственного бюджетного учреждения «Липецкий центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» и на одном стационарном посту ОГУ «Гидротехнические комплексы». Наблюдения за атмосферным воздухом проводятся в круглосуточном режиме по 8 ингредиентам загрязняющих веществ и уровню радиационного гамма-фона.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» и ведомственные лаборатории проводят исследования степени загрязнения атмосферного воздуха под факелами предприятий.

В последние годы наблюдаются успехи в улучшении качества воздушной составляющей, основная характеристика состояния атмосферы - комплексный индекс загрязнения атмосферы (КИЗА) с 2000 года снизился в 3,5 раза. В 2012 году КИЗА составил 8,0 единиц, в 2013 году – 5,1 единиц. Уровень загрязнения атмосферного воздуха с КИЗА5  от 5 до 6 единиц относится к повышенному, от 7 до 13 – к высокому. В 2013 году наибольший процент повторяемости превышений ПДК в целом по городу наблюдался по сероводороду (2,1%).

В г. Липецке содержание примесей загрязняющих веществ в атмосфере города формируется в большей части за счет выбросов промышленных предприятий и автотранспорта.

Рост выбросов от автотранспорта  в г.Липецке по-прежнему продолжается за счет увеличения его количества. Количество автотранспорта в Липецке неуклонно растет и, в 2012 году составило 183,5 тыс. единиц.

С целью изучения влияния автотранспорта на загрязнение атмосферного воздуха лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» проводится мониторинг атмосферного воздуха на дополнительном маршрутном посту в г.Липецке.

В городе принимаются меры  по снижению выбросов от автотранспорта. Так, в Липецке модернизируется существующая система управления дорожного движения. В 2012 году разработан проект и перепрограммированы светофорные объекты.

Одним из направлений, оказывающих существенное снижение выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, является переоборудование автотранспорта для работы на газообразном горючем. С этой целью с 2003 года 174 единицы муниципальной автотранспортной техники переведены на использование газомоторного топлива.

Проводимый ежегодно анализ качества атмосферного воздуха свидетельствует о тенденции к снижению уровня его загрязнения. В городе не регистрируются превышения загрязняющих веществ более 5 ПДК под факелом промышленных предприятий и на автомагистралях.

Комплекс мероприятий по снижению вредного воздействия автотранспорта:

- контроль технического состояния автотранспорта как личного, так и ведомственного;

- частичный перевод автотранспорта на газовое топливо;

- улучшение качества дорожного покрытия и устройство асфальтобетонного покрытия дорог;

- озеленение примагистральных территорий, которое должно осуществляться с использованием специальных посадок с подбором древесно-кустарниковых пород для лучшего шумо- и газопоглощающего эффекта;

- модернизация автоматизированной системы управления дорожным движением «Зеленая волна».

Городские почвы, являясь составной частью городской природной среды, обеспечивают жизнеспособность всего природного комплекса. Почвы являются поглотителем загрязняющих веществ, выполняют важную санитарно-гигиеническую средозащитную функцию. Загрязнение почвы - индикатор геохимического состояния окружающей среды в целом и отражает результаты многолетнего накопления загрязняющих веществ на территории города. В Липецке ежегодно ведется плановое обследование почв с целью оценки состояния территории, выявления загрязненных участков и последующего их мониторинга.

В 2013-2014 годах обследованы территории 10-го микрорайона, пос.Силикатный, 66 га в пос.Свободный Сокол, пос.Сырский Рудник, участок, ограниченный улицами Плеханова, Гагарина, Ленина, Зегеля, а также территории 39 социально-значимых объектов в черте г.Липецка. Кроме того, с целью определения характера и площади распространения загрязнителя организованы детальные обследования почв по ранее выявленным фактам загрязнения.

На сегодняшний день с учетом 2013-2014 гг. обследовано 2057,4 га территории города.

Несмотря на то, что почвенный покров в областном центре испытывает высокую антропогенную нагрузку, почва в Липецке в целом соответствует категории «Допустимая».

Комплекс природоохранных мероприятий по сохранению почв:

- включение в систему зеленых насаждений рекультивированных земель;

- мониторинг состояния почв в границах города;

- организация поверхностного стока с территории жилых и производственных зон.

Озеленение.

Площадь озеленения жилого квартала – 5,62 га. Площадь озеленения территории принята - 8,00 м²/чел (без учета участков школ и детских учреждений). На территории микрорайона произрастают крупноразмерные деревья различных пород, требующие проведения работ по санитарной обрезке. В жилых группах проектом предлагается отделять друг от друга площадки различного назначения кустарниковыми зелеными насаждениями. Кустарники высаживаются как в групповой, так и рядовой посадке. Перед подъездами домов высаживаются цветники. Посадочный материал заготавливается в Волынской ЛОС и Донском Лесхозе. Для высадки живой изгороди предусматриваются траншеи 0,6х0,5 м куда высаживаются кустарники по 3 шт на погонный метр.

Раздел IV.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Площадь отведенного участка составляет - 35,5 га

Жилой фонд -183980м²

Исходя из расчетной жилой площади на 1 человека 30 м², численность населения 6133 человек.

Плотность жилого фонда 173 человек/га.

Расчетное количество мест • в детском саду – 337 • в школе – 675

Существующих мест в • детских садах – 460; • школе – 1100;

Количество машино-мест при нормативе 300м/мест на 1000жителей требуется – 1839 машино-мест из них 41% паркуются у домов – 783 машино-мест, 1056 машино-мест (59%) в местах постоянного хранения в гаражном кооперативе "Мотор".

.

ПРИЛОЖЕНИЯ