# ООО « АрхСтудия – В»

проект планировки и проект межевания

территории для комплексного освоения

в целях индивидуального и малоэтажного строительства

в районе пересечения Лебедянского шоссе

и автодороги орёл-тамбов в г. липецке

проектная ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 1: Пояснительная записка

13007 – ПП

Том 1

ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР ПРОЕКТА                                        ВЫСОЦКИЙ С.П.

2013 г.

Введение

Проект планировки  жилой малоэтажной застройки в районе пересечения Лебедянского шоссе и автодороги Орел-Тамбов в городе Липецке разработан на основании:

-  Постановления администрации города Липецка от 21.16.2012 № 934 «О  разработке проекта планировки и проекта межевания территории для комплексного освоения в целях индивидуального и малоэтажного жилищного строительства в районе пересечения Лебедянского шоссе и автодороги Орёл-Тамбов в городе Липецке»

- Технического задания на разработку проекта Департамента градостроительства и архитектуры администрации города Липецка.

Объектом проектирования является территория ориентировочной площадью 333 700 кв. м.

Нормативная, правовая и методическая база:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации.

- СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений".

- Правила землепользования и застройки города Липецка.

- Местные нормативы градостроительного проектирования города Липецка.

- «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации» РДС 30-201-98.

- Постановление Госстроя РФ от 29.10.2002 № 150 «Об утверждении Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

- СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги».

Проектом предусмотрено определение параметров:

- планируемой жилой малоэтажной застройки

- учреждения социально-бытового обслуживания, размещаемого в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования города Липецка,

- развития   инженерной,   транспортной   инфраструктуры   необходимой   для обслуживания территории,

- размещение  мест  постоянного  и  временного  хранения  индивидуального автотранспорта,  в  соответствии  с местными нормативами градостроительного проектирования города Липецка.

- благоустройства территории,

-территории   зеленых   насаждений   общего   пользования,

-мероприятия по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения.

Раздел 1

ЭКОЛОГО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ И

ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

  - Ситуационный план

Проектируемый участок жилой застройки на пересечении  Лебедянского шоссе  и автодороги Орел-Тамбов в г. Липецке находится на свободном от застройки участке.

Границами жилой группы  с северо-западной стороны выступает участок  водозабора № 3,  с юга – проектируемая ОАО ДСК автодорога, с северо-востока – гаражный кооператив, с северной стороны – автодорога Орел – Тамбов.

Градостроительная ценность территории – высокая нормативная плотность населения на территории микрорайона.

Площадь жилой квартала – 33,37 га.

1.2. Климатические характеристики района проектирования

Согласно схематической карте климатического района территории России для строительства по рис. 24  СНиПа  П – А6 – 72 г. Липецка относится к зоне II в.

Климатические условия района г. Липецка характеризуются следующими данными:

- среднегодовая температура воздуха +5,1° С

- средняя температура воздуха самого холодного месяца года – 8,4°С

- абсолютный минимум температуры воздуха  -33°С

- абсолютный максимум +39°С

- расчетная зимняя температура воздуха холодной пятидневки -27°С

- средняя температура наиболее холодных суток -31°

- расчетная зимняя температура воздуха для проектирования вентиляции  -15°С

- продолжительность отопительного периода – 199 суток при средней температуре – 3,4°С

- годовое количество осадков составляет 500 мм

- максимальное суточное количество осадков - 69мм

- число дней в году со снежным покровом составляет - 134

- средняя толщина снегового покрытия – 570 мм

- глубина сезонного промерзания  - 1,45 м

- преобладающими ветрами летом являются западные, юго-западные, северо-западные

- средняя скорость ветра – 6 м/сек

- максимальная скорость ветра – 20 м/сек

Существующая территория проектируемого участка находится на отметке 158,50 – 171,20 .

Раздел 2

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

2.1  Генеральный план

В соответствии с Техническим заданием под застройку отведен участок  33,37 га. Территория свободна от существующей застройки. На отведенной территории находятся существующие деревья (тополь, клен ), магистральные сети: газопровод высокого давления, водопровод,  канализация.

На проектируемой территории проектом предусмотрены: жилая застройка, общественно – торговый центр, школа на 990 учащихся, два детских сада на 260 мест (один с бассейном), два многоэтажных гаража.

Жилой фонд микрорайона представлен следующими объектами:

- Четыре жилых здания  3-этажных двух секционных;

- Девять жилых зданий 3-этажных трех секционных;

- Пятьдесят жилых зданий 3-этажных односекционных;

Объекты соцкультбыта:

- Школа на 990 учащихся – индивидуальная разработка;

- Детский сад на 260 мест с бассейном – разработанный ОАО ЛГП;

- Детский сад на 260 мест – разработанный ОАО ЛГП;

- Общественно - торговый центр – индивидуальная разработка;

- двухэтажный подземный гараж-стоянка на 100 машиномест;

- восьмиэтажный (в т.ч. 2 этажа подземных) гараж-стоянка на 300 машиномест.

Участок школы и участок  детских садов расположены в западной части проектируемой территории с учетом соседних участков ОАО «ДСК» в пределах нормативной пешеходной доступности.

Общественно–торговый центр размещен в центре жилой застройки, где предусмотрены продовольственный и промтоварный магазины, почта, сбербанк, парикмахерская, другие предприятия обслуживания.

Согласно местным нормативам по расчету количество мест в общеобразовательных школах для проектируемого жилого квартала составит (110 мест на 1000 чел).

Норма количества мест в детских дошкольных учреждениях установлена согласно местных нормативов (55 детей на 1000 жителей).

Расчет мест в школе и детских садах.

Таблица 1

| Участок | Кол. жителей | Школы | Детские сады | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Норматив | Кол. мест | Норматив | Кол. мест |  |
| 48:20:028407:3(проектируемый соседний) 16,053 га | 4829 | 110 | 536 | 55 | 268 |  |
| 48:20:028408:3(проектируемый соседний) 7,5 га | 3300 | 110 | 363 | 55 | 181 |  |
| 48:20:028409:18(проектируемый) 33,37 га | 3912 | 110 | 430 | 55 | 215 |  |
| Всего | 12129 | 110 | 1329 | 55 | 664 |  |

Согласно письма ООО “СУ – 5 трест “Липецкстрой - М”” № 115 от 11 марта 2012 г. на территории участка кадастровый № 48:20:028409:18 площадью 33,37 га предусмотрено строительство школы и детского сада для проектируемого земельного участка 48:20:028407:3 с учетом 536 мест для учащихся в школе и 268 места в детских садах, а также для нужд земельных участков с кадастровым номером 48:20:028408:3 с учетом 363 мест для учащихся в школе и 181 места в детских садах.

Инженерная инфраструктура решена в соответствии с техническими условиями городских эксплуатационных служб.

С проектируемого участка школы в рабочей документации будет учтён вынос сетей.

2.2 Сведения об объектах культурного наследия

На проектируемом участке объектов культурного и археологического  наследия  не обнаружено.

2.3 Показатели проектируемой территории

Проектируемая территория характеризуется следующими показателями:

2.3.1 Планировочные показатели по жилому фонду микрорайона.

Численность  населения принята исходя из расчетной общей площади на 1 человека 20 м².

Таблица 2

| № п/п | Наименование | Кол-во домов | Кол-во секций | Кол-во квартир | Кол-во жителей | Продаваемая площадь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | шт. | шт. | шт. | чел. | м2 |
| 1 | 3-эт. двухсекционные жилые здания | 4 | 8 | 192 | 368 | 7363.20 |
| 2 | 3-эт. трехсекционные жилые здания | 9 | 27 | 648 | 1242 | 24850.80 |
| 3 | 3-эт. односекционные жилые здания | 50 | 50 | 600 | 2300 | 46020 |
| Итого | 63 | 85 | 1440 | 3910 | 78234 |

2.3.2 Технико-экономические показатели.

- Площадь участка в границах отвода                      – 33.37 га;

- Общая продаваемая площадь квартир                   – 78234 м2.

- Общее количество жителей                                    – 3912 чел.

- Плотность жилого фонда                                        – 117 чел/га.

- Расчетное количество мест

- в детском саду                                                – 215

- в школе                                                           – 430

- Расчетная площадь участков

- Детского сада                                                  – 2.12 га;

- Школы                                                             – 3.27 га;

Итого:                                                               – 4.13га.

- Количество машиномест  всего при

нормативе 300 м/мест на 1000 жителей                         – 1174

паркуются  у домов                                                         – 774

в местах постоянного хранения                 1174 - 774 =  400, из них:

- 300 машин в восьмиэтажном гараже-стоянке,

- 100 машин в двухэтажном подземном гараже-стоянке.

2.4 Структура жилого квартала

Отведенная территория – 33,37 га.

Проектируемый участок разделен на 2 зоны: зона малоэтажных многоквартирных жилых домов, зона  детских садов и школы.

В жилой зоне располагаются  3-х этажные здания  и торговый центр площадью 2300 м2.

Предполагается размещение двух гаражей-стоянок на 400 машино-мест.

2.5 Население

Площадь отведенного участка составляет  - 33,37 га

Запроектированный жилой фонд – 78234 м²

Исходя из расчетной  общей площади на 1 человека 20 м²,  численность населения 3912 человек.

Плотность жилого фонда 117 человек/га.

2.6 Гаражи и стоянки для автомобилей

В соответствии с ПДП  принято 300 автомобилей на 1000 жителей. Общее количество легковых автомобилей:

(3912 х 300)/1000 = 1174 м/м

На территории жилого квартала в жилой  зоне предусмотрено 774 парковочных мест.

В зоне постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей:

1174 – 774 = 400 м/м, из них:

- 300 машин в восьмиэтажном (в т.ч. два этажа подземных) гараже-стоянке,

- 100 машин в двухэтажном подземном гараже-стоянке.

2.7 Благоустройство территории

2.7.1 Озеленение

Площадь озеленения жилого квартала – 3,13 га.

Площадь озеленения территории принята  - 8.00 м²/чел (без учета участков школ и детских учреждений). (СП 42.13330.2011)

В жилых группах зеленые насаждения отделяют площадки с различным назначением друг от друга, создают комфорт жилых домов.

В проекте озеленения применяются крупноразмерные деревья с комом в возрасте 5-8 лет и стандартные саженцы в возрасте 2-3 года. Кустарники высаживаются как в групповой, так и рядовой посадке.

Перед подъездами домов высаживаются цветники. Посадочный материал заготавливается в Волынской ЛОС и Донском Лесхозе. При посадке деревьев кустарников добавляется 25-50% растительного грунта.

Травяной газон состоит из 3-х сортов трав: овсяница луговая - 40%, райграс пастбищный - 30%, мятник луговой - 30%. Расход семян 4г на 1 м².

Для деревьев с комом 0,8х0,8х0,5 м предусматриваются ямы размером 1,7х1,7х0,8м. для деревьев-саженцев и свободно растущей группы кустарников предусматриваются ямы размером 0,7 м высотой 0,5 м. для живой изгороди траншеи 0,6х0,5 м куда высаживаются кустарники по 3 шт. на ПМ.

Для вьющихся растений предусмотрены ямы размером 0,5 высотой 0,5м.

2.7.2 Проезды,  площадки, малые архитектурные формы

Проектом благоустройства предусмотрены асфальтированные проезды шириной 6 м пешеходный тротуар шириной 2,25 м и 1.5м проезды к жилым зданиям решены с учетом максимального освобождения дворов от транспортного движения.  Предусмотрены пандусы для передвижения маломобмльной группы населения. Для отдыха и занятий жителей квартала физкультурой и спортом  запроектированы площадки для игр детей, площадки отдыха для взрослого населения, спортивный городок -  (волейбольная, баскетбольная, для большого тенниса).

В хозяйственной зоне каждой жилой группы предусмотрены площадки сушки белья, чистки домашних вещей, площадки для мусорных контейнеров. Площадки соединены между собой пешеходными дорожками, выполненными из бетонной плитки. Также на участке предусмотрены площадки для временной парковки автомобилей, площадки парковки для инвалидов.

Оборудование детских игровых, площадок отдыха взрослого населения, спортивных  и хозяйственных площадок используется фирмы “КСИЛ”.

Расчет площадок для микрорайона ведется по СП 42.13330.2011

Расчетное число взрослого населения:

3912/7х4 = 2235 чел.

Расчетное число детей:

3912/7х3 = 1677 чел.

а) площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста:

0,7 х 1677 = 0,12 га

б) площадки для отдыха взрослого населения:

0,1 х2235 = 0,022 га

в) площадки для занятий физкультурой

2 х 3912 = 0.78  га

г) хозяйственные площадки

0,3 х 3912 = 0,12  га

Расчет площадок сводится в таблицу:

Табл. № 3

| Площадки | Удельные размеры площадок, м²/чел | Кол-во человек | Площадь по расчету, м² |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | 0,7 | 1677 | 1174 |
| 2. Для отдыха взрослого населения | 0,1 | 2235 | 224 |
| 3. Для занятий физкультурой | 2,0 | 3912 | 7824 |
| 4. Хозяйственных целей и выгула собак | 0,3 | 3912 | 1174 |
| Итого: |  | 3912 | 10396 |

2.8 Противопожарные мероприятия

Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и вспомогательными зданиями приняты согласно СП 42.13330.2011 и местным нормативам градостроительного проектирования города Липецка, таблица 1.

Проезды и пешеходные пути запроектированы с учетом возможности проезда пожарных машин к жилым и общественным зданиям,   и доступ пожарных с автолестниц в любую квартиру или помещение.

Пожарное депо размещается в районе улиц Папина и Союзная и не превышает расстояние 3 км.

2.9 Технико-экономические показатели.

Табл. № 4

Раздел 3

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

В соответствии с Правилами землепользования и застройки города Липецка утвержденными решением Липецкого городского Совета депутатов от 29.06.2010 г. № 59 проектируемый участок расположен в территориальной зоне с индексом Ж-7 «Зона малоэтажной жилой застройки городского типа с земельными участками».

  - Основные виды разрешенного использования:

- малоэтажные блокированные жилые дома до 3 этажей, включая мансардный;

- жилые дома коттеджного типа на одну семью (этажностью до 3 этажей, включая мансардный), с придомовым участком от 0,04 га до 0,08 га;

- объекты дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования;

- объекты здравоохранения.

  - Условно разрешенные виды использования:

- многоквартирные многоэтажные жилые дома 5-10 этажей;

- многоквартирные жилые дома 2-4 этажей

- административные здания и помещения;

- станции технического обслуживания до 5 постов, автомойки до 2 постов;

- учреждения социальной защиты, не требующие выделения обособленного участка;

- учреждения среднего и специального профессионального образования без учебно-лабораторных и учебно-производственных корпусов и мастерских;

- физкультурно-оздоровительные сооружения (бассейны, спортивные залы);

- культовые объекты;

- небольшие гостиницы.

  - Вспомогательные виды разрешенного использования:

- объекты органов внутренних дел;

- объекты социального и коммунально-бытового назначения;

- почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции;

- учреждения жилищно-коммунального хозяйства, жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы;

- аптеки;

- объекты инженерной инфраструктуры, необходимые для эксплуатации жилых домов;

- встроенные или отдельно стоящие гаражи;

- для жилых домов коттеджного типа  бани, сауны при условии канализования стоков;

- сооружения, связанные с выращиванием цветов, фруктов, овощей, хозяйственные постройки (для коттеджей);

- объекты торговли, общественного питания;

- парковки перед объектами обслуживания;

- детские площадки, площадки для отдыха, спортивных занятий;

- площадки для сбора мусора;

- площадки для выгула собак;

- аллеи, скверы.

3.4 Параметры

- высота жилых зданий 3 этажа;

- плотность застройки территории не менее 117 чел/га;

- процент застройки от площади земельного участка:

- для жилых домов – до 24,5%;

- для школы – до 10%;

- для детских садиков – до 11,6%;

- для предприятия соцкультбыта – до 37%

Расстояния измеряются до наружных граней стен строений;

  - Площадь участка:

- для 3 этажного двухсекционного жилого здания: min 0.34 га, max 0,76 га;

- для 3 этажного трёхсекционного жилого здания: min 0.39 га, max 0,57 га;

- для 3 этажного односекционного жилого здания: min 0.09 га, max 0,29 га;

- Многоквартирный жилой дом должен отстоять от красной линии не менее чем на 3 м.

Расстояния измеряются до наружных граней стен строений;

- застройка кварталов и микрорайонов жилищного строительства должна производиться строго при соблюдении красных линий, установленных проектами планировок территорий;

- в общественных зданиях и сооружениях следует создавать равные возможности получения услуг всеми категориями населения, в том числе и маломобильными (согласно требованиям СП 31-102-99 «Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов», СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»);

- покрытие тротуаров основных пешеходных дорожек, во всей жилой застройке выполняется в плиточном покрытии. Покрытие тротуаров на территориях перед общественными зданиями, на бульварах, в скверах должно выполняться исключительно в тротуарной плитке с повышенной степенью долговечности;

- предусматривать бордюрное обрамление газонов, проезжей части улиц, тротуаров с устройством пандусов в местах перепада высот для обеспечения удобного проезда детских и инвалидных колясок;

- предусматривать возможность применения вертикального озеленения;

В соответствии с «Местными нормативами градостроительного проектирования города Липецка» проектом застройки предусмотрена 100 %-ная обеспеченность жилых домов местами для парковки автомобилей из расчета 1 м/место на 1 жилую единицу.

Раздел 4

АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ

4.1 Цели и задачи проекта

- Выбор территории для нового строительства.

- Обеспечение устойчивого развития территории.

- Выделение элементов планировочной структуры территории  проектирования, территорий общего пользования.

- Обеспечение территории социальной, инженерной инфраструктурой в соответствии с действующими нормативами.

- Обеспечение транспортного обслуживания территории.

- Установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры.

- Установление   границ  зон   планируемого размещения   объектов социального и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства.

- Создание условий для благоприятного проживания людей.

- Учет существующих планировочных ограничений.

- Сохранение объектов археологического наследия.

- Рациональное использование территорий пригодных для жилого строительства.

- Решение вопросов благоустройства территории.

4.2 Структура жилого квартала

В качестве основных структурных элементов планировочной организации территории выделяются следующие функциональные зоны:

А) жилая зона;

Б) общественно-обслуживающая зона

В) зона зеленых насаждений общего пользования

Проектом планировки предусматривается размещение жилых ячеек, разделенных друг от друга местными проездами. Каждая ячейка включает в себя застройку трехэтажными одно-, двух- и трехсекционными многоквартирными жилыми домами, расположенными вдоль проездов. Парковки для каждого жилого здания располагаются вдоль проезжей части. Внутри каждой ячейки располагается зеленая зона с пешеходными дорожками, доступная для общего пользования.

Структура жилой зоны включает в себя 50 трехэтажных односек-ционных жилых многоквартирных зданий, 4 трехэтажных двухсекционных жилых многоквартирных зданий и 9 трехэтажных трехсекционных жилых многоквартирных зданий.

Центральным ядром застройки квартала жилой зоны является общественно-торговый центр.

Проектом планировки предполагается  размещение обще-образовательной школы и двух детских садов с бассейном, а так же трех детских площадок и открытой спортивной площадки.

На всем протяжении улиц внутри жилого массива принято нормативное расстояние 5,0 м (линия регулирования застройки) от жилого дома до красной линии улицы.

Ширина внутриквартального проезда в проектируемой застройке в красных линиях принята 20 м, при этом ширина проезжей части составляет 6,0 м, что обеспечивает размещение 2-х полос движения.

Красные линии являются основой для разбивки и установления на местности других линий градостроительного регулирования, в том числе землепользования, линии регулирования застройки.

Возведение новых домов, гаражей, капитальных оград должно вестись строго в соответствии с планом красных линий и линий регулирования застройки.

Раздел 5

ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

В проекте приняты следующие мероприятия по инженерной подготовке:

- План организации рельефа

- Рекультивация земли

5.1 План организации рельефа

Проект разработан на топосъемке, выполненной ООО «Горгеосервис» СРО НП АИИС в марте 20113г.

Существующая территория проектируемого участка находится на отметке 158.50-171.20 м и имеет уклон на север. Система высот Балтийская. План организации рельефа выполнен на чертеже проекта планировки территории.

Водоотвод с территории решен открытым способом и посредством ливневой канализации. Атмосферные воды по лоткам проезжей части уходят в пониженные места рельефа, а далее в ливневую канализацию и очистные сооружения, полненные по отдельному заказу.

Линия перелома проектного рельефа выполнена на плане в проектных отметках в виде дроби с проектной отметкой в числителе и фактической – в знаменателе.

Направление уклона проектного рельефа показана стрелками по оси проезжей части автомобильных дорог.

5.2  Рекультивация земли

1. Перед проведением на участке  строительных работ очистить территорию от строительных и бытовых отходов.

2. Разместить строительные отходы на полигоне строительных отходов “Орлиный лог”.

3.  Бытовые отходы разместить на городском полигоне ТБО.

4. Всю почву образующуюся при проведении земляных работ, разместить на площадке для дальнейшего использования при проведения работ по благоустройству.

Оценка степени химического загрязнения почв проведена на основании Методических указаний, Требований и СП “Инжененрно-экологические изыскания для строительства” и соответствует категории “Допустимая”.

Выравнивание рельефа местности предусматривается грунтом II категории.

5.3 Транспорт

Транспортное сообщение проектируемого микрорайона,  предусматривается с выездом на существующие улицы Боевой проезд  и Опытной, по которым осуществляется  движение автобусов.

Остановки общественного транспорта предусмотрены через каждые 400-500м и расположены вблизи общественных и торговых центров и связаны с основными пешеходными направлениями.

Расстояние от остановок до наиболее удаленных точек микрорайонов, как правило, не превышает 500 метров, а от объектов массового посещения – не более 250 метров.

5.4 Пешеходные связи

Пешеходные дорожки и аллеи пролегают по направлениям основных массовых потоков пешеходного движения. Это пешеходные связи от торгового центра, участков школы, детских садов и остановок транспорта в жилую зону.

5.5 Пожарная безопасность

Размещение жилых, общественных и вспомогательных зданий предусмотрено с учетом противопожарных разрывов между ними согласно СНиП 2.07.01-89, обеспечивающих возможность проезда пожарных машин к званиям, и доступ пожарных с автолестниц  в любую квартиру или помещение.

Существующее пожарное депо расположено на ул. Папина, радиус обслуживания не превышает 3 км.

РАЗДЕЛ 6

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Объектом проектирования является земельный участок площадью 33,37 га предназначенный под размещение малоэтажной жилой застройки городского типа с земельными участками. В соответствии с принятым главой города Липецка решением Заказчиком на строительство внеплощадочных сетей и оформление пакета исходно-разрешительной документации на эти работы определен МБУ «Управление строительства г. Липецка».

6.1  Водопровод и канализация

Проектом предусмотрены следующие системы наружного водоснабжения и водоотведения:

1. Сеть объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода В1;

2.  Сеть самотечной хозяйственно-бытовой канализации К1;

Расчет расходов водопотребления и водоотведения

Водопотребление

Расчетное количество жителей в малоэтажной застройке - 4000 человек.

Согласно СП 31.13330 расчетный (средний) суточный расход воды  на хоз-питьевые нужды составит:

Q сут. = q  x  N/1000,

где  q- удельное среднесуточное хоз-питьевое водопотребление на 1 жителя (табл.1)

N- расчетное число жителей в населенном пункте

Q сут = 230 х 4000/1000 =  920,0 м3/сут

Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления составит:

Qсут.max = Ксут.max *Qсут,

Где  Ксут = 1,2  - коэффициент суточной неравномерности

Qсут.max = 1,2х920,0 = 1104,0 м3/сут

Расход воды на полив территории составит:

Q сут. = 50х4000/1000 = 200,0 м3/сут

Пожаротушение

Согласно СП 8.13130 «Источники наружного противопожарного водоснабжения.» (табл. 1) расход воды на наружное пожаротушение  составляет -10 л/с, количество одновременных пожаров - 1.

Расход воды на наружное пожаротушение школы (табл. 2) составит – 20 л/с.

Расход воды на наружное пожаротушение малоэтажной застройки принимаем - 20 л/с.

Расход воды на внутреннее пожаротушение согласно СП 10.13130 (табл. 1) для детского сада составит - 2,5 л/с (1 струя).

Общий расход на пожаротушение принимаем -22,5 л/с.

Водоотведение

Расход хоз-бытовых стоков от малоэтажной застройки равен расходу на хоз-питьевые нужды и составит:

Q ст.сут.  = 1104,0 м3/сут.

Водоснабжение малоэтажной застройки в районе Лебедянского шоссе, ул. Опытная, согласно ТУ ОАО «ЛГЭК» № 232 от 03.09.2012 г.,  предусматривается  от существующего водопровода Ø 400 мм  в районе ул.Опытная.

Давление в водопроводной сети в точке врезки – 5,0 кгс/см2.

Требуемый напор в проектируемой сети водопровода -1,8 кгс/см2.

В месте врезки проектируемого водопровода предусматривается колодец из сборных ж/б элементов с чугунным лотком типа Т.

В колодце  предусматривается задвижка с обрезиненным краном и компенсационная муфта.

Предусмотрена  установка прибора учета воды с дистанционной передачей информации и прибора контроля качества воды.

Для обеспечения надежности водоснабжения малоэтажной застройки проектом предусмотрена закольцовка водопроводной сети.

Ширина санитарно - защитной зоны существующего водовода, проходящего  в данном районе, составляет 10 метров.

Система водоснабжения - централизованная, что обеспечивает хозяйственно-питьевое водопотребление, пожаротушение, мойку территории.

В проекте принята схема хоз-питьевого водопровода по степени обеспеченности подачи воды I категории.

Водоснабжение домов предусмотрено от проектируемого водопровода вводами из труб Ø 20 мм.

Система внутреннего водопровода принята тупиковая.

В проектируемых колодцах из железо-бетонных элементов Ø 1500, Ø 1000 установить запорную арматуру.

Для наружного пожаротушения в проектируемых колодцах предусмотрена установка пожарных гидрантов.

Расход воды на наружное пожаротушение (на один пожар) 20 л/с. Количество одновременных пожаров – 1 (табл. 1, 2 СП 8.13130).

Канализование малоэтажной застройки в районе Лебедянского шоссе предусматривается в комплексе с жилой многоэтажной застройкой в районе Лебедянского шоссе и ул. Опытная и с проектируемой жилой застройкой в районе пересечения Боевого проезда и ул. Опытная согласно ТУ ОАО «ЛГЭК» № 232 от 03.09.2012 г. и № 44, 45 от 28.02.2012 г. в существующий самотечный коллектор Ø 700 мм по ул.Циолковского.

Хоз-фекальные стоки от жилых домов малоэтажной застройки  самотеком поступают в проектируемую канализационную насосную станцию. Насосная станция предусматривается на территории многоэтажной застройки. Производительность насосной станции предусматривается с учетом общей застройки.

Расстояния между наружными коммуникациями должны соответствовать Местным нормативам градостроительного проектирования города Липецка (таб. 26).

6.2  Теплоснабжение

В каждом жилом доме предусматривается установка бытового газового котла для отопления и горячего водоснабжения и газовой плиты ПГ-4 для приготовления пищи.

На объектах соцкультбыта для отопления и горячего водоснабжения предусматривается установка газовых котлов. Мощность котлов уточняется при проектировании объектов соцкультбыта.

6.3  Отопление и вентиляция

Климатические данные района строительства:

a) средняя температура наиболее холодной пятидневки -27°С;

b) средняя температура наружного воздуха за отопительный период -3,4°С;

c) продолжительность отопительного периода 202 суток.

Температура внутреннего воздуха помещений принята в соответствии с главами СНиП, ГОСТ и СанПиН по назначению помещений.

Отопление жилых домов  осуществляется от бытовых газовых котлов.

Отопление школы, детских садов и торгового центра – от отдельно стоящей газовой котельной.

Вентиляция в жилых домах осуществляется через внутристенные вентканалы с выбросом воздуха выше кровли.

В общественных зданиях вентиляция приточно-вытяжная согласно действующих СНиП.

6.4   Газоснабжение

Газоснабжение объектов малоэтажного жилищного строительства в районе пересечения Лебедянского шоссе и автодороги Орел-Тамбов в г. Липецке осуществляется от проектируемого газопровода низкого давления. В связи с тем, что врезка газопровода осуществляется в газопровод высокого давления, для снижения давления на территории малоэтажного строительства устанавливается ШРП.

Диаметры газопроводов рассчитываются на основании гидравлического расчета.

Сварные стыки подвергнуть 100% контролю физическими методами. В футлярах предусмотреть контрольные трубки в ковере.

При пересечении газопроводом кабелей, последние заключить в футляры. Сварные стыки подземного стального газопровода заизолировать.

Газопроводы в местах входа и выхода из земли, а также вводы газопроводов в здания следует заключать в футляр. Пространство между стеной и футляром следует заделывать на всю толщину пересекаемой конструкции. Концы футляра следует уплотнять эластичным материалом.

Вводы газопроводов в здания следует предусматривать непосредственно в помещение, где установлено газоиспользующее оборудование, или в смежное с ним помещение, соединенное открытым проемом.

Соединения труб внутренних газопроводов должны быть неразъемными.

В местах пересечения строительных конструкций зданий газопроводы следует прокладывать в футлярах.

Используемая газовая арматура и материалы должны быть сертифицированы на соответствие требованием безопасности и иметь разрешение Ростехнадзора на применение.

Годовой расход газа на жилой поселок определяется расчетом годовых расходов тепла и топлива.

6.5  Электроснабжение

Электроснабжение участка для комплексного освоения в целях индивидуального и малоэтажного жилищного строительства в районе пересечения Лебедянского шоссе и автодороги Орёл  - Тамбов в городе Липецке согласно техническим условиям  № Э0042-85 от 11.02.2013 г. для присоединения к электрическим сетям, выданным ОАО «ЛГЭК», осуществляется от проектируемого распределительного пункта РП–Новая Опытная напряжением 6 кВ.

От ячеек на разных секциях шин РУ-6кВ центра питания, принадлежащего филиалу ОАО «МРСК-Центра»-«Липецкэнерго», до ячеек на разных секциях шин РУ-6кВ РП–Новая Опытная прокладывается ЛЭП.

На проектируемом участке в центре нагрузок монтируется необходимое количество трансформаторных подстанций мощностью: ТП-1 – 2х630кВА, ТП-2 – 1х400кВА, ТП-3 – 1х400кВА, ТП-4 – 1х400кВА, ТП-5 – 1х400кВА, ТП-6 – 2х100кВА.

От ячеек на разных секциях  шин РУ-6кВ РП-Новая Опытная до ячеек на разных секциях шин ТП-1 прокладываются кабельные линии. Для обеспечения связи между всеми ТП также прокладываются кабельные линии напряжением 6кВ.

Тип и состав оборудования РП-Новая Опытная и ТП-1…ТП-6, тип и сечение ЛЭП, а также марка и сечение кабельных линий напряжением 6кВ определяется сетевой организацией.

Согласно техническим условиям, выданным ОАО «ЛГЭК», максимальная мощность присоединяемых электропринимающих устройств заявителя составляет 1344,5 кВт.

Перечень проектируемых зданий, расположенных на участке:

- школа на 990 учащихся;

- детский сад на 260 мест;

- детский сад на 260 мест с бассейном;

- общественно-торговый центр;

- 3-х этажные двухсекционные 48-ми квартирные жилые дома – 4 шт.;

- 3-х этажные трёхсекционные 72-х квартирные жилые дома – 9 шт.;

- 3-х этажные односекционные 12-ти квартирные жилые дома – 50 шт;

- отдельно стоящая газовая котельная (для школы и детских садов).

Расчёт нагрузки (ориентировочный) на электроснабжение участка для комплексного освоения в целях индивидуального и малоэтажного жилищного строительства в районе пересечения Лебедянского шоссе и автодороги Орёл  - Тамбов в городе Липецке выполняется по укрупнённым электрическим нагрузкам, приведённым в СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

1) Расчётная нагрузка на школу на 990 учащихся:

Рр. шк. = Руд. х nуч. = 0,25 х 960 = 247,5 кВт

Руд. – удельная электрическая нагрузка, кВт/1 учащегося (по табл. 6.14 СП     31-110-2003);

nуч. – количество учащихся.

2) Расчётная нагрузка на детский сад на 260 мест:

Рр. д/с. = Руд. х nмест  = 0,46 х 260 = 120 кВт

Руд. – удельная электрическая нагрузка, кВт/место (по табл. 6.14 СП 31- 110-2003);

nмест – количество мест.

3) Расчётная нагрузка на детский сад на 260 мест с бассейном:

Рр. д/с. с бас. = Руд. х nмест + Ррасч. бас. = 0,46 х 260 + 15 = 135 кВт

4) Расчётная нагрузка на общественно-торговый центр:

Рр. общ./т. ц. = Руд. прод. торг. зала  х Sторг. зала + Руд. пром. торг. зала х Sторг. зала  +

+ Руд. общ. пом. х nмест = 0,25 х 400 + 0,16 х 400 + 0,46 х 70 = 197 кВт

Руд. прод. торг. зала – удельная электрическая нагрузка продовольственного  торгового зала, кВт/кв.м торгового зала (по табл. 6.14 СП 31-110-2003);

Sторг. зала  – площадь торгового зала;

Руд. пром. торг. зала – удельная электрическая нагрузка торгового зала  промышленных товаров, кВт/кв.м торгового зала (по табл. 6.14 СП 31-110-2003);

Руд. общ. пом. – удельная электрическая нагрузка общественных помещений, кВт/место (по табл. 6.14 СП 31-110-2003);

nмест – количество мест.

5) Расчётная нагрузка жилых зданий:

Рр. ж. зд.= Руд. х nкв. ж. зд. = 0,65 х 1440 = 960 кВт,

Руд. – удельная электрическая нагрузка электроприёмников квартир   жилых зданий (с плитами на природном газе), кВт/квартиру (по табл. 6.1 СП  31-110-2003);

nкв. ж. зд. – суммарное количество квартир всех жилых зданий.

6) Расчётная нагрузка на газовую котельную – Рр. кот. = 15 кВт.

7) Расчётная нагрузка наружного освещения: общая длина 4000 м, среднее расстояние между опорами  – 30 м, освещение лампами мощностью 250 Вт;

Рр. н. о. = 4000/30 х 0,25 = 33,3 кВт.

Итого, расчётная нагрузка (ориентировочная) всех зданий и наружного освещения проектируемого участка составляет:

Рр. участка = Рр. ж. зд. + К1 х  Рр. шк. + К2 х  (Рр. д/с. +  Рр. д/с. с бас.)  +

+ К3 х Рр. общ./т. ц. + Рр. кот. + Рр. н. о. = 960 + 0,3 х 247,5 + 0,4 х (120 + 135) +

+ 0,8 х 197 + 15 + 33,3 = 1343 кВт

К1, К2, К3 – коэффициенты, учитывающие долю электрических нагрузок зданий в наибольшей расчётной нагрузке Рр. ж. зд., принимаемые по табл. 6.13 СП 31-110-2003.

По степени надёжности электроснабжения здания, расположенные на проектируемом участке, относятся:

- школа на 990 учащихся, детские сады и общественно-торговый центр – ко  II-ой категории, за исключением аварийного освещения, электроприёмников противопожарных устройств и пожаро-охранной сигнализации, которые относятся к I-ой категории;

- 3-х этажные жилые дома – к III-ей категории;

- отдельно стоящая газовая котельная – к I-ой категории.

Электроснабжение школы и детских садов по II-ой категории осуществляется от двух независимых взаимно резервирующих источников питания - панелей на I-ой и II-ой секциях шин РУ-0,4кВ ТП-1; общественно-торгового центра по II-ой категории – также от двух независимых взаимно резервирующих источников питания - панелей на I-ой и II-ой секциях шин РУ-0,4кВ ТП-6; для электроприёмников I-ой категории (аварийного освещения, противопожарных устройств и пожаро-охранной сигнализации) при исчезновении электроснабжения от одного источника питания переключение на резервный источник производится в автоматическом режиме с помощью установки щитов АВР в электрощитовых школы, детских садов и общественно-торгового центра.

Электроснабжение газовой котельной по I-ой категории осуществляется от двух независимых взаимно резервирующих источников питания - панелей на I-ой и II-ой секциях шин РУ-0,4кВ ТП-1 с устройством АВР на вводном устройстве котельной.

Электроснабжение жилых домов по III-ей категории – от одного источника питания, а именно  - от РУ-0,4кВ ТП-2, РУ-0,4кВ ТП-3, РУ-0,4кВ ТП-4, РУ-0,4кВ ТП-5.

Для защиты сетей от грозовых и коммутационных импульсных перенапряжений согласно ТУ необходима установка ограничителей перенапряжения в РУ-6кВ РП-Новая Опытная, в РУ-6кВ и в РУ-0,4кВ ТП (выполняет сетевая организация), а также в вводных устройствах проектируемых зданий.

Сети электроснабжения напряжением 0,4кВ от ТП к проектируемым зданиям выполняются кабелем марки АВБбШв-1кВ с алюминиевыми жилами, предназначенным для прокладки в земле.

Все кабельные линии прокладываются в земле (траншее) на глубине 0,7м (под проезжей частью на глубине 1м) от планировочной отметки земли с покрытием красным кирпичом по всей длине для защиты от механических повреждений. При пересечении с существующими и проектируемыми коммуникациями, под проезжей частью улиц и на вводе в здания проектируемые кабели прокладываются в асбестоцементных трубах dу=100мм. Технические решения по прокладке и пересечению электрокабелей с другими подземными коммуникациями выполняются в соответствии с типовой серией А5-92 «Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншеях».

Показатели и нормы качества электрической энергии (КЭ), устанавливаемые ГОСТ 13109-97, определяют надёжность и экономичность работы электрических сетей общего назначения и потребителя электроэнергии, и обеспечивают их электромагнитную совместимость. Согласно стандарта установлены два вида норм КЭ: нормально и предельно допустимые. Оценка соответствия показателей КЭ указанным нормам должна проводиться в течение расчётного периода равного 24 часам, в соответствии с требованиями раздела 6 ГОСТ 13109-97. Нормально и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения в точках общего присоединения потребителя электроэнергии к эл. сетям напряжением 380В устанавливаются в договоре на пользование эл. энергией между энергоснабжающей организацией и потребителем с учётом необходимости выполнения норм настоящего стандарта на выводах приёмников электроэнергии.

Провал напряжения характеризуется показателем длительности провала напряжения, автоматически устраняемого в любой точке присоединения к электрическим сетям и определяется выдержками времени релейной защиты и автоматики. Тип и параметры релейной защиты в ячейках РУ-6кВ РП-Новая Опытная, а также мероприятия по телемеханизации РП определяет сетевая организация.

Мероприятия по учёту электроэнергии:

- в РУ-6кВ РП-Новая Опытная и на вводах в РУ-0,4кВ ТП-1…ТП-6 устанавливаются приборы учёта электрической энергии, обеспечивающие возможность дистанционного доступа к информации с применением цифровых протоколов, согласованных с ОАО «ЛГЭК» (выполняет сетевая организация) ;

- в РУ-6кВ РП-Новая Опытная и в РУ-0,4кВ ТП-1…ТП-6 устанавливаются устройства передачи данных (УСПД) по учёту электроэнергии (выполняет сетевая организация);

- во ВРУ-0,4кВ проектируемых зданий, в квартирах и нежилых помещениях устанавливаются приборы учёта электрической энергии с классом точности не ниже 1.0, обеспечивающие возможность дистанционного доступа к информации с применением цифровых протоколов, согласованных с ОАО «ЛГЭК».

Т. к. ожидаемые коэффициенты мощности составляют не менее: для школы и детских садов – 0,98, для общественно-торгового центра и жилых домов – 0,96, что обеспечивает tgφ<0,35, установка устройств компенсации реактивной мощности во ВРУ-0,4кВ проектируемых объектов не требуется.

Планируемые мероприятия по экономии электроэнергии:

- выбор схем питающих сетей и расчёт пропускной способности всех её элементов с учётом наименьших потерь мощности и электроэнергии;

- установка светотехнического оборудования с энергоэкономичными компактными и линейными люминесцентными лампами с использованием электронных компенсированных пускорегулирующих аппаратов (ЭПРА);

- установка выключателей кратковременного включения освещения (с выдержкой времени) для управления освещением лестничных клеток жилых домов, имеющих естественное освещение;

- автоматическое управление освещением входов в здания с применением фотоэлементов и электронных таймеров времени;

- применение автоматизированной системы учёта, контроля и управления электроэнергии (АСКУЭ), как инструмента энергосбережения, дающего экономический эффект при переходе на расчёт по более выгодному тарифу.

Согласно гл. 1.7 «ПУЭ» (ред. 7) для электроустановок напряжением до 1кВ проектируемых зданий требуется заземление и выполнение защитных мер от поражения электрическим током как в нормальном режиме их работы, так и при повреждении изоляции. Электропотребители проектируемых зданий запитываются от источника с глухозаземлённой нейтралью с применением системы ТN-C-S.

На вводе в проектируемые здания выполняется основная система уравнивания потенциалов, объединяющая между собой с помощью ГЗШ (главной заземляющей шины) следующие проводящие части:

- нулевые защитные проводники;

- заземляющие проводники, присоединённые к заземлителю электроустановки здания;

- металлические коммуникации, входящие в здание;

- металлические части строительных конструкций здания;

- заземляющее устройство молниезащиты здания.

По ходу передачи электроэнергии выполняется дополнительная система уравнивания потенциалов.

Для защиты от поражения электрическим током в нормальном режиме предусматриваются следующие меры защиты от прямого прикосновения:

- основная изоляция токоведущих частей электрооборудования;

- применение оболочек электрооборудования со степенью защиты, соответствующей категории помещений;

- применение устройств защитного отключения.

Для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции предусматриваются следующие меры защиты при косвенном прикосновении:

- защитное заземление электроустановки;

- автоматическое отключение питания;

- применение двойной (усиленной) изоляции;

- система уравнивания потенциалов.

Для электроустановки каждого проектируемого здания выполняется заземляющее устройство с Rз<10 Ом, состоящее из трёх вертикальных электродов из стали угловой разм. 63х63х6мм, L=3м, которые соединяются между собой и с ГЗШ стальными полосами разм. 40х5мм. В случае необходимости для достижения нормируемого значения Rз забиваются дополнительные электроды.

Согласно СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» проектируемые здания относятся к III уровню защиты, надёжность защиты 0,9. Для защиты от прямых ударов молнии предусматривается внешняя МЗС (молниезащитная система), состоящая из молниеприёмника, токоотводов и заземляющего устройства молниезащиты. Молниеприёмная сетка с размером ячеек не более 10х10м из стали круглой горячекатаной d=8мм укладывается сверху на кровлю или под несгораемый или трудносгораемый утеплитель, или гидроизоляцию. Токоотводы (опуски) от молниеприёмной сетки с кровли выполняются по фасадам сталью круглой d=8мм или сталью полосовой разм. 25х4мм с присоединением под болт к стальной полосе разм. 40х5мм на высоте 0,5м от земли. Расстояние между токоотводами - не более 20м. По периметру здания в земле, на глубине не менее 0,5м и на расстоянии не менее 1м от фундамента прокладывается заземляющее устройство молниезащиты, состоящее из горизонтальной стальной полосы разм. 40х5мм, соединённой в местах опусков токоотводов с вертикальными заземлителями (электродами) из стали угловой разм. 63х63х6мм, L=3м.

Заземляющее устройство электроустановки каждого здания соединяется с заземляющим устройством молниезащиты, таким образом МЗС включается в общую систему уравнивания потенциалов здания, чем достигается защита от вторичных воздействий молнии.

6.6  Наружное освещение

Наружное освещение участка для комплексного освоения в целях индивидуального и малоэтажного жилищного строительства в районе пересечения Лебедянского шоссе и автодороги Орёл  - Тамбов в городе Липецке выполняется в соответствии с техническими условиями №16 от 11.04.2013г., выданными МКП «Липецкгорсвет».

Наружное освещение выполняется самонесущим изолированным проводом по опорам ОГККВ-7,5, на которых устанавливаются светильники ЖКУ-33. Питание наружного освещения осуществляется от шкафов управления наружным освещением ШНО, устанавливаемых на ТП. Головной шкаф ШНО устанавливается на ТП-1.

Все монтажные работы должны выполняться в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок. Ред.7», СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства» и другими действующими нормативными документами.

6.7  Системы связи и сигнализации.

## 7.7.1 Сведения о емкости присоединяемой сети связи объекта капитального строительства к сети связи общего пользования

Ёмкость присоединяемой сети связи жилого комплекса составляет около 1500 телефонных номеров, и 1500 радиоточек.

## 7.7.2 Характеристика состава и структуры сооружений и линий связи.

Для телефонизации объектов жилого комплекса по Лебедянскому шоссе г. Липецка, предусмотрено строительство 2-х отверстной телефонной канализации с установкой колодцев типа ККС-2 от  ближайшего существующего телефонного колодца.

## 7.7.3 Сведения о технических, экономических и информационных условиях присоединения к сети общего пользования.

По техническим условиям  № 17-06-26/93 от 22.08.2012 г. оператором услуг стационарной связи для проектируемого комплекса является ОАО «РосТелеком». Данная компания  предоставляет населению и организациям широкий спектр телекоммуникационных услуг, в том числе услуги местной и внутризонной телефонной связи, высокоскоростного доступа в Интернет с использованием современных технологии (xDSL, Ethernet и др.), передачи данных, проводного и эфирного радиовещания, обеспечивает трансляцию программ кабельного телевидения, а также оказывает услуги присоединения и услуги по пропуску трафика другим операторам связи.

Подключение сетей связи объектов малоэтажного строительства по Лебедянскому шоссе г. Липецка выбрано с учётом наименьшего объёма строительства и удобства подключения сетей устройств связи.

## 7.7.4 Обоснование способа, с помощью которого устанавливаются соединения сетей связи (на местном, внутризонном и междугородном уровне).

- Соединение сетей связи устанавливается на местном уровне от АТС.

## 7.7.5 Местоположения точек присоединения и технические параметры в точках присоединения сетей связи.

Проектом предусмотрена подключение волоконно-оптического кабеля от АТС, расположенной по адресу Плеханова, д. 5.

Оборудование цифровых АТС поддерживает следующие виды протоколов:  2ВСК, ОКС-7,DSS1.

Метод кодирования HDB-3

Интерфейс G.703/704

## 7.7.6 Обоснование способов учета трафика

- Учет трафика сети связи жилого комплекса предусмотрен только на АТС провайдера.

## 7.7.7 Перечень мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования сетей связи, в том числе в чрезвычайных ситуациях.

Устойчивое функционирование сетей связи обеспечено топологией сети и схемой организации связи с использованием принципов резервирования при проектировании и построении сетей электросвязи. Проектирование сетей связи осуществлено в соответствии с «Требованиями к организационно-техническому обеспечению устойчивого функционирования сети связи общего пользования», утвержденными Приказом Мининформсвязи РФ № 113 от 27.09.2007 г.

Порядок мер в чрезвычайных ситуациях принят в соответствии с «Положением о приоритетном использовании, а также приостановлении или ограничении использования любых сетей связи и средств связи во время чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», утвержденным постановлением Правительства РФ от 31.12.2004  № 895.

Устойчивое функционирование сетей связи обеспечено стабильной работой автоматических телефонных станций и прокладкой кабелей связи в телефонной канализации.

## 7.7.8 Описание системы внутренней связи, часофикации, радиофикации, телевидения.

Данным проектом не предусмотрено.

## 7.7.9 Обоснование выбранной трассы линии связи к установленной техническими условиями точке присоединения, в том числе воздушных и подземных участков. Определение границ охранных зон линий связи исходя из особых условий пользования.

Подключение сетей связи предусмотрено  согласно техническим условиям № 17-06-26/93 от 22.08.2012  выданных ОАО «Ростелеком».

# Text boxes

Инв. № подл.

Подл. и дата

Взам. инв. №

Согласовано

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подпись

Дата

Разработал

Н. контроль

ГАП

Вязкова

Щеголева

Высоцкий

\

13007 – ПП

Пояснительная записка

Стадия

Лист

Листов

п

1

32

ООО

«АрхСтудия-В»

Дата

| 1. Площадь участка в границах отвода, в т.ч. 2. Площадь застройки 3. Площадь покрытий 4. Площадь озеленений в том числе: 1.1. Площадь участка школы, в т.ч. - площадь застройки - площадь покрытий - площадь озеленений 1.2. Площадь участка детских садов, в т.ч. - площадь застройки - площадь покрытий - площадь озеленений 1.3. Площадь участка жилой части, в т.ч. - площадь застройки - площадь покрытий - площадь озеленений 5. Площадь жилого фонда (общая площадь квартир) 6. Расчётная общая площадь на 1 человека 7. Общая численность населения 8. Плотность населения жилого района 9. Этажность 10. Количество машиномест 11. Расход энергоносителей - теплоснабжения - водоснабжения - водоотведения - газоснабжения - количество телефонных номеров | 33.37 га 11215,9 м2 114127 м2 171041 м2 32670 м2 3294,0 м2 10303 м2 19133 м2 20623 м2 3769 м2 4263 м2 12591 м2 280407 м2 4152,9 м2 99561 м2 139317 м2 78234 м² 20 м² 3912 чел. 117 чел/га 3 эт. 1174 шт 1343 кВт 1,4 Гкал/ч 1104 м3/сут 1104 м3/сут 11 994 871 нм3/год 1500 шт |
| --- | --- |