Введение

Данный проект  выполнен на основании:

-  Постановления администрации города Липецка от 21.16.2012 № 934 «О  разработке проекта планировки и проекта межевания территории для комплексного освоения в целях индивидуального и малоэтажного жилищного строительства в районе пересечения Лебедянского шоссе и автодороги Орёл-Тамбов в городе Липецке»

- Технического задания на разработку проекта Департамента градостроительства и архитектуры администрации города Липецка.

Объектом проектирования является территория  площадью 33,37 га.

Нормативная, правовая и методическая база:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (в последней действующей редакции).

- Свод правил СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" (утв. Приказом Министерства регионального развития РФ от 28.12.2010 г. № 820).

- Правила землепользования и застройки города Липецка.

- Местные нормативы градостроительного проектирования города Липецка.

- «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации» РДС 30-201-98.

- СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги».

1 ХАРАКТЕРИСТИКА СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

  - Фактическое использование территории

Территория малоэтажного жилищного строительства расположена в районе пересечения Лебедянского шоссе и автодороги Орел-Тамбов в Правобережном округе г. Липецка.

Участок  имеет неправильную форму. С южной стороны примыкает к участку жилой многоэтажной застройки, расположенной  в районе Лебедянского шоссе и ул. Опытная и участку жилой многоэтажной застройки в районе пересечения Боевого проезда и ул. Опытная.

  - Планировочные ограничения

Сведения о наличии промышленно-коммунальных объектов на проектируемой и прилегающей  территории:

В непосредственной близости от участка проектирования располагается водозабор № 3.

Вдоль северной и восточной стороны участка расположен газопровод Ø 500 мм и Ø 219 мм высокого давления, с западной стороны – водопровод Ø 600 мм, 700 мм, канализация Ø 500 мм, ливневая канализация.

2 ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЕЖЕВАНИЮ ТЕРРИТОРИИ

2.1. Параметры:

Проектом предусмотрено определение параметров:

- планируемой жилой застройки в составе шестидесяти трех участков и участка под общественно – торговый центр;

- развития   инженерной,   транспортной   инфраструктуры,   необходимой   для обслуживания территории;

- размещение  мест  постоянного  и  временного  хранения  индивидуального автотранспорта  в  соответствии  с местными нормативами градостроительного проектирования города Липецка;

- благоустройства территории;

Для каждого участка определены ограничения на пользование в виде сервитутов и технических зон инженерных коммуникаций.

2.2 Характеристика территории, подлежащей межеванию

В соответствии с планировочной структурой, в границах территории, подлежащей межеванию  выделено:

- 63 земельных участка  под  жилую застройку.

- 1  земельный участок  под общественно – торговый центр.

- 1 земельный участок под школу, в т.ч. котельную и ТП

- 1 земельный участок под детские сады

- 5 земельных участков под ТП

- 1 земельный участок под - ШРП (пункт регулирования газа).

- 1 земельный участок под многоэтажный гараж-стоянку

- 1 земельный участок под подземный гараж-стоянку

Ведомость проектируемых участков приведена в нижеследующей таблице:

| Основной вид использования | № участка | Площадь, кВ. м . |
| --- | --- | --- |
| Жилого назначения | Зд. № 1 | 7603,67 |
|  | Зд. № 2 | 5291,23 |
|  | Зд. № 3 | 5292,23 |
|  | Зд. № 4 | 5292,23 |
|  | Зд. № 5 | 3916,08 |
|  | Зд. № 6 | 4158,05 |
|  | Зд. № 7 | 3432,75 |
|  | Зд. № 8 | 3621,75 |
|  | Зд. № 9 | 1619,40 |
|  | Зд. № 10 | 1438,91 |
|  | Зд. № 11 | 1635,27 |
|  | Зд. № 12 | 1568,81 |
|  | Зд. № 13 | 1913,12 |
|  | Зд. № 14 | 2223,27 |
|  | Зд. № 15 | 1668,26 |
|  | Зд. № 16 | 1840,16 |
|  | Зд. № 17 | 1570,43 |
|  | Зд. № 18 | 920,59 |
|  | Зд. № 19 | 1607,95 |
|  | Зд. № 20 | 1258,92 |
|  | Зд. № 21 | 1911,46 |
|  | Зд. № 22 | 2138,32 |
|  | Зд. № 23 | 1911,83 |
|  | Зд. № 24 | 2142,81 |
|  | Зд. № 25 | 1911,65 |
|  | Зд. № 26 | 2143,27 |
|  | Зд. № 27 | 2068,42 |
|  | Зд. № 28 | 2585,25 |
|  | Зд. № 29 | 2196,59 |
|  | Зд. № 30 | 2735,80 |
|  | Зд. № 31 | 1998,12 |
|  | Зд. № 32 | 2386,07 |
|  | Зд. № 33 | 1998,12 |
|  | Зд. № 34 | 2385,27 |
|  | Зд. № 35 | 1998,11 |
|  | Зд. № 36 | 2380,82 |
|  | Зд. № 37 | 1754,48 |
|  | Зд. № 38 | 1540,41 |
|  | Зд. № 39 | 1094,68 |
|  | Зд. № 40 | 1765,58 |
|  | Зд. № 41 | 1876,91 |
|  | Зд. № 42 | 1896,04 |
|  | Зд. № 43 | 1998,25 |
|  | Зд. № 44 | 2386,12 |
|  | Зд. № 45 | 1997,90 |
|  | Зд. № 46 | 2385,31 |
|  | Зд. № 47 | 1998,05 |
|  | Зд. № 48 | 2385,31 |
|  | Зд. № 49 | 2264,36 |
|  | Зд. № 50 | 2796,76 |
|  | Зд. № 51 | 2226,71 |
|  | Зд. № 52 | 1913,47 |
|  | Зд. № 53 | 2432,73 |
|  | Зд. № 54 | 1978,17 |
|  | Зд. № 55 | 2873,79 |
|  | Зд. № 56 | 1835,35 |
|  | Зд. № 57 | 1416,91 |
|  | Зд. № 58 | 1751,45 |
|  | Зд. № 59 | 5184,74 |
|  | Зд. № 60 | 5084,47 |
|  | Зд. № 61 | 5082,43 |
|  | Зд. № 62 | 5085,72 |
|  | Зд. № 63 | 5688,03 |
| Итого: | 163459,12 |

2.3 Основные технико-экономические показатели проекта межевания

| Наименование показателей | Ед. измер. | Проектные предложения |
| --- | --- | --- |
| Территория в границах проекта (всего) в том числе: | га | 33,37 |
| Территории, подлежащие межеванию |  |  |
| Размещение жилых домов |  | 16,35 |
| Общественно-торговый центр |  | 0,4 |
| Размещение инженерных объектов |  | 0,04 |
| Улично-дорожная сеть |  | 6,69 |
| Участки озеленения общего пользования |  | 13,93 |
| Территория школы |  | 3.27 |
| Территория детского сада |  | 2,06 |
| Территория гаражей-стоянок |  | 0,45 |

2.4 Планировочные ограничения, предложения по установлению сервитутов

Планировочные ограничения на территории разработки проекта межевания представлены техническими зонами инженерных коммуникаций.

Технические зоны инженерных коммуникаций - территории, предназначенные для эксплуатации подземных и надземных инженерных коммуникаций, определяющие (в соответствии со СНиП 2.07.01-89*) минимальный отступ от коммуникаций до фундаментов зданий и сооружений.

В пределах технической зоны запрещается строительство зданий и сооружений.

Приняты следующие размеры технических зон (расстояние откладывается от оси коммуникации в обе стороны):

• водопровод и напорная канализация – 5 м;

• самотечная канализация – 3 м;

• газопровод низкого давления (до 0,005 МПа) – 2 м;

• газопровод высокого давления (от 0,3 МПа до 0,6 МПа) – 7 м;

• тепловые сети - – 2 м (откладывается от наружной стенки канала);

• силовые кабели всех напряжений и кабели связи – 0,6 м;

Непосредственные подключения отдельных объектов к инженерным сетям (и соответственно определение локальных технических зон) будут выполнены на последующих стадиях проектирования.

Сервитут - право ограниченного пользования чужим объектом недвижимого имущества, например, для прохода, прокладки и эксплуатации необходимых коммуникаций и иных нужд, которые не могут быть обеспечены без установления сервитута. Сервитут как вещное право на здание, сооружение, помещение может существовать вне связи с пользованием земельным участком.

Для собственника недвижимого имущества, в отношении прав которого установлен сервитут, последний выступает в качестве обременения (Федеральный закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» от 21.07.1997 г. №122-ФЗ (ред. от 18.07.2006 г.).

При установлении границ публичных сервитутов предусмотрено обеспечение прав других лиц на пользование необходимыми для них объектами в границах земельного участка:

- частями наземного и подземного пространства, занятыми или предназначенными для размещения магистральных инженерных коммуникаций;

- пешеходными проходами и проездами к объектам, расположенными за пределами участка, если иной доступ к ним невозможен.

В настоящем проекте межевания предлагается установление публичных сервитутов на участки для прокладки инженерных коммуникаций общего пользования в границах их технических зон и публичных сервитутов для прохода и проезда через земельный участок.

# Text boxes

Инв. № подл.

Подл. и дата

Взам. инв. №

Согласовано

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подпись

Дата

Разработал

Н. контроль

ГАП

Вязкова

Щеголева

Высоцкий

\

13007 – ПМ

Пояснительная записка

Стадия

Лист

Листов

п

1

7

ООО

«АрхСтудия-В»

Дата