СОДЕРЖАНИЕ

Введение …..............................................................................2

Глава I. Природно-климатические условия …...........................5

Глава II. Современное составление..........................................8

Глава III. Проектная организация территории.........................12

Глава IV. Уличная сеть и транспорт........................................14

Глава V. Объекты культурного наследия.................................15

Глава VI. Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории..............................................................................16

Глава VII. Разбивочный чертеж «красных» линий...................18

Глава VIII. Инженерная инфраструктура.................................19

Глава IX. Межевание...............................................................25

Глава X. Гражданская оборона................................................29

ВВЕДЕНИЕ

Проект планировки и межевания территории жилого квартала, ограниченного улицами Валентина Скороходова, Октябрьской, площадями Петра Великого и Революции, в городе Липецке  разработан ООО «АПМ «Архмастер» на основании    Постановления администрации города Липецка от 23.05.2014 года № 1115 «О разработке проекта планировки и проекта межевания территории жилого квартала,   ограниченного улицами Валентина Скороходова, Октябрьской, площадями Петра Великого и Революции, в городе Липецке».

Проект разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и Местными нормативами градостроительного проектирования города Липецка, утвержденными  постановлением главы города Липецка от 20.10.2008 №2593 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования города Липецка».

Проект планировки и межевания охватывает территорию в 17 га, на которой расположены две площади города, общественная застройка городского значения, жилая застройка.

Проект планировки и межевания разработан в целях обеспечения устойчивого развития территории, выделения элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры.

В проекте даны предложения по функциональному зонированию территории,  градостроительному   регулированию   и   новому    строительству жилья, общественных зданий, дорожному строительству, благоустройству и инженерной инфраструктуре.

Нормативная, правовая и методическая база:

Проект разработан в соответствии со следующими техническими и нормативно-правовыми документами:

– Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (ред. от 11.07.2011);

– Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от 11.07.2011);

– Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ (ред. от 11.07.2011);

– СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержден Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 (ред. от 09.09.2010 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 25.01.2008 № 10995);

– СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89, утвержден Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 № 820;

– Местные нормативы градостроительного проектирования города Липецка (утв. По- становлением главы города Липецка №2593 от 20.10.2008 г.)

- Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации» РДС 30-201-98.

- Постановление Госстроя РФ от 29.10.2002 №150 «Об утверждении Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

- СП 34.13330,2010 «СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги»

Задачи, решаемые в проекте планировки и межевания

Проектом обеспечено развитие рекреационных зон. Выделены элементы планировочной структуры территории проектирования и внутриквартальной планировочной структуры, территории общего пользования.

Выполнено обеспечение территории инженерной инфраструктурой транспортным обслуживанием.

Установлены границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства.

■ В проекте определены площадки нового жилищного строительства со сносом ветхих жилых домов и увеличения плотности застройки.

■ Внесены предложения по развитию озеленения и благоустройства.

■   Разработаны  дополнительные парковочные места.

■ Разработан чертеж «красных» линий и линий регулирования застройки, закрепленных координатами, в соответствии с существующими требованиями.

■ На отдельном чертеже отображены границы земельных участков объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).

В расчетах жилого фонда и населения приняты параметры, заложенные в Генеральном плане города и Местных нормативах градостроительного проектирования города Липецка, а также использованы технико-экономические показатели ранее разработанных и утвержденных проектов планировок территорий.

Глава I.

Природно-климатические условия

Климат города – умеренно-континентальный с теплым летом и умеренно-холодной зимой.

Краткая климатическая характеристика приводится по данным многолетних наблюдений м/см. Липецк.

Средняя годовая температура воздуха +5,1оС. Средняя месячная температура января -10,3оС, средняя месячная температура июля +20,2оС. Абсолютный максимум температуры составляет +38оС, абсолютный минимум температуры -39оС.

Продолжительность безморозного периода, в среднем, равна 154 дня, продолжительность отопительного периода 199 дней. Расчетная температура наиболее холодной пятидневки -27оС.

Сумма положительных температур периода вегетации растений (выше 10оС) +2579,1о. Продолжительность периода активной вегетации 149 дней.

За год выпадает 547 мм влаги. Сумма осадков за период активной вегетации растений составляет 255-275 мм.

Повторяемость направлений ветра и штилей приведена в таблице.

|  | Направление ветра период | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год |  | 12 | 10 | 8 | 13 | 11 | 15 | 15 | 16 | 5 |

В летний период преобладающими направлениями ветра являются северо-западные, в зимний период – южные.

Средняя годовая скорость ветра 4,4 м/с, средняя скорость ветра в январе – 5,2 м/с, в июле – 3,6 м/с.

Число дней со снежным покровом 135. Средняя высота снежного покрова 32 см. Глубина промерзания почвы 94 см.

В климатическом отношении территория расположена в зоне комфорта и планировочных ограничений не вызывает.

Речная сеть планируемой территории представлена

р. Липовкой впадающей в р. Воронеж.

Уровень воды в летние месяцы находится на отм. 103,2 м.

По химическому составу вода реки относится к гидрокарбонатному классу с преобладанием ионов НСО3.

Р. Липовка протекает по дну оврага Каменный Лог с северо-запада на юго-восток и впадает в р. Воронеж с правого берега.

Длина тальвега оврага более 20 км и заполняется водой лишь во время паводка или крупных ливней. Постоянное водяное русло появляется после подземных ключей в районе Городища. На этом участке, от городского пруда до р. Воронеж длиной в 3 км, берега реки взяты в бетонное ограждение. Сечение канала в среднем 10 кв.м.

Геологическое строение территории представлено карбонатными породами верхнего девона в составе задонского, елецкого и лебедянского горизонтов. Известняки задонского горизонта интенсивно закарстованы и трещиноваты в своей нижней части породами четвертичного, неогенового и мелового возраста.

Литологическое строение четвертичных отложений достаточно сложно в плане и разрезе. На возвышенной территории они представлены покровными и моренными суглинками, водно-ледниковыми песками и суглинками. В речной долине аллювиальными песками, супесями и суглинками. Мощность и характер отложений меняется даже на коротких расстояниях. Супесчаные отложения возвышенной территории осложнены наличием линз глинистых грунтов, играющих роль местных локальных водоупоров. С поверхности четвертичные отложения перекрыты суглинками, глинами и намывными грунтами искусственного происхождения.

Гидрогеологические условия планируемой территории представлены задонско-елецким водоносным горизонтом и грунтовыми водами, встреченными в четвертичных отложениях.

Задонско-елецкий водоносный горизонт приурочен к трещиноватым известнякам и развит повсеместно. Разгрузка его происходит в долину р. Воронеж, где он гидравлически связан с обводненными аллювиальными четвертичными отложениями. Этот горизонт является основным водоносным горизонтом, используемым для водоснабжения города.

Мощность водовмещающих пород колеблется от 16 до 20 метров.

Инженерно-строительные условия территории характеризуются как хорошие.

По степени пригодности для градостроительного освоения территория относится к благоприятной, где возможно строительство зданий и сооружений любой этажности с нормативным давлением грунтов основания 1,5-2,0 кгс/см2. Из неблагоприятных геологических процессов отмечено: наличие просадочных грунтов I типа, небольшой мощности; предрасположенность к подтоплению; возможен карст. Уклоны поверхности до 10%.

Мероприятия по инженерной подготовке требуются: вертикальная планировка, организация поверхностного стока, защита от подтопления, изыскания на карст.

Глава II.

Современное состояние

Проектом планировки и межевания охвачена часть центральной части города Липецка площадью 17 га. Границами проектируемого района являются улицы Скороходова, Октябрьская, площадь Победы, улицы Неделина, площади Петра Великого и Революции.

На планируемой территории размещаются часть городского центра и учреждения общегородского значения.

Промышленные предприятия на планируемой территории отсутствуют.

Существующая сеть улиц и площадей совпадает с исторической планировочной структурой города.

К основным транспортным магистралям относятся ул. Октябрьская, ул. Первомайская, ул. К. Маркса.

В настоящее время проектируемая территория используется следующим образом:

таблица 1

| №№ п/п | Назначение территории | га | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория жилой застройки с объектами микрорайонного значения | 1,55 | 9,1 |
| 2 | Участки учреждений и предприятий обслуживания | 4,4 | 25,8 |
| 3 | Зеленые насаждения общего пользования | 3,67 | 21,6 |
| 4 | Улицы, площади, дороги | 3,71 | 21,8 |
| 5 | Прочие территории | 3,67 | 21,7 |
|  | Итого: | 17 | 100 |

В «прочие территории» входят водные пространства , дорожные развязки.

1. Жилая застройка

Проектируемый район к настоящему времени в основном застроен общественными зданиями. Из существующей жилой застройки можно выделить жилые дома средней этажности (4-9 этажей), относящиеся к концу 90-х годов, построенные по индивидуальным проектам. Улица Скороходова застроена старыми частными домами, находящимися в ветхом и аварийном состоянии, требующими сноса. Двухэтажные дома, расположенные на территории проектируемого района, также находятся в аварийном состоянии и подлежат сносу.

Существующая площадь жилого фонда

таблица 2

| Существующие многоэтажные жилые здания, кв.м | Существую-щая частная застройка, кв.м | Здания в аварийном состоянии (пустующие) | Общая площадь жилья, кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 22400 | - | 5140 | 22400 |

Население.

(ориентировочный расчет при 20 кв. м на чел.)

22400 : 20 = 1120 чел.

2. Общественная застройка

В проектируемом районе размещаются в основном  общественные здания общегородского значения, построенных как в послевоенные годы, так и в последнее десятилетие.

■ Здания культурного назначения: киноконцертный зал «Октябрь».

■ Памятники архитектуры: кинотеатр «Унион», бывшее здание ЗАГСа.

■ Крупные банковские учреждения: банковский комплекс «Россбербанка» на  пл. Петра Великого и другие

банковские объекты, отдельно стоящие и пристроенные в первые этажи жилых домов.

■ Предприятия торговли, общественного питания,    соцкультбыта - отдельно стоящие и встроенные в первые этажи жилых домов.

3. Озеленение и благоустройство

Озеленение данной части города в основном складывается из зеленых насаждений общего пользования: скверов.

таблица 3

| №№ п/п | Наименование | Площадь, га | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | пл. Революции | 2,06 |  |
| 2 | пл. Петра I | 1,38 | с фонтаном |
| 3 | Пионерский сквер | 1,05 |  |
| 4 | У к/т «Октябрь» | 8,60 |  |
|  | Всего: | 13,09 |  |

Кроме того, зеленые участки имеются во внутренних дворах жилых кварталов, где размещены еще площадки благоустройства (по расчету на число жителей).

Пионерский сквер и сквер у к/т «Октябрь» требуют реконструкции: обновления плиточного покрытия, озеленения и наружного освещения, с установкой современных элементов благоустройства.

4. Дороги и транспорт

Через рассматриваемый район проходит ряд магистральных улиц общегородского значения: Октябрьская, Первомайская, К.Маркса.

Общественный транспорт представлен автобусами, троллейбусами, маршрутными такси.

На проектируемой территории имеются две остановки общественного транспорта: «Площадь «Революции»», «Нижний парк».

Исходя из анализа современного состояния к основным недостаткам уличной сети и транспортного обслуживания рассматриваемого района нужно отнести следующее:

1. Перегруженность транспортного узла на пл. Революции в значительной степени за счет транспортного потока со стороны ул. К.Маркса  в часы пик.

2. Ввиду большого количества общественных зданий нехватка парковочных мест.

3. Невозможность расширения ряда магистральных улиц с целью увеличения их пропускной способности и обеспечения безопасности движения.

Глава III.

Проектная организация территории

Проект планировки данной части города Липецка развивает основные положения Генерального плана города Липецка, решает задачи с одной стороны сохранения и органичного развития исторически сложившейся планировочной структуры и масштаба рассматриваемой территории, с другой стороны формирование планировочных образований нового качества соответствующих крупному городу – областному центру, которые своим масштабом и структурой вписываются в общую планировочную ситуацию центральной части и города в целом.

Проект планировки  разработан в целях обеспечения устойчивого развития территории, выделения элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры.

- Жилая застройка

Развитие жилищного строительства в этой части города может идти по двум направлениям:

■ регенерация кварталов с полным сносом аварийного, ветхого, морально устаревшего жилого фонда.

■ размещение отдельных зданий в существующей застройке, со сносом малоценной застройки

По ул. Скороходова и пер. Литаврина предлагается снести ветхое и аварийное жилье, гараж и возвести современные жилые дома повышенного комфорта, с развитой инженерной инфраструктурой.

Жилой фонд на конец проектного срока (кв. м)

таблица 4

| Существующие многоэтажные жилые здания, кв.м | Снос | Проектируемая застройка, м2 | Общая площадь жилья, кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 22400 | 5140 | 13911 | 36311 |

На ближайшие годы население составит:

36311  м2 : 20 = 1815 чел. (в расчетах принимаем 1815 чел.).

2. Общественные здания

Общественные здания на данном участке проектирования представлены в основном банками, кафе, предприятиями по обслуживанию населения, административными зданиями. На площади Петра Великого расположился киноконцертный зал «Октябрь».

Для увеличения количества парковочных мест  и развития рекреационных зон предусматривается снос здания магазина продовольственных товаров (ул.Скороходова 1б) и здания, примыкающего к кинотеатру «Унион» (ул.К. Маркса 2а) с остановочным павильоном и киосками . Также проектом предусмотрен снос всех незаконно установленных заборов и ограждений.

3. Озеленение

Проектом предусмотрена реконструкция Пионерского сквера, сквера у к/т «Октябрь», зеленых насаждений в сквере по ул. Скороходова.

Реконструкция предусматривает развитие системы пешеходных дорожек, устройство плиточного покрытия, снос сухих деревьев и высадку новых лиственных и хвойных деревьев, устройство цветников и клумб, установку скульптурных композиций,  современных малых архитектурных форм.  В «Пионерском сквере»  дополнительно предусмотрена детская площадка.

В сквере на пл. Революции заменить разрушенное асфальтовое покрытие плиточным, обновить газон, разбить дополнительные цветники.

Глава IV.

Уличная сеть и транспорт

На данном участке проектирования пролегают общегородские магистрали, играющие важную роль в транспортной системе города: ул. К.Маркса, ул. Октябрьская , ул. Первомайская, также площадь-развязка:

пл. Революции.

Через пл. Революции проходит основной транспортный поток со стороны Петровского моста, из-за чего в часы «пик» возникают заторы. Данный вопрос может быть снят только устройством III  мостового перехода через р. Воронеж для разгрузки центра города.

Движение в районах пересечения ул. К. Маркса с ул. Октябрьской и Петровским спуском регулируются светофорами.

Ввиду большого количества общественных зданий возникает нехватка парковочных мест в рабочие часы. Проектом предусматривается устройство дополнительных парковочных мест: по ул.Скороходова в районе кафе «Фаворит», увеличение парковочных мест в районе «Пионерского сквера», устройство парковки на месте сносимого здания (ул.К.Маркса 2а), запроектирован парковочный карман напротив и слева от к/т «Октябрь», упорядочены парковочные места по ул.Литаврина напротив налоговой инспекции с разделением транспортных и пешеходных потоков.

Также предусмотрен  ряд следующих мероприятий:

■ при сооружении новых зданий, как жилых, так и общественных, основным критерием при принятии решения о возможности такого строительства должно быть полное обеспечение объектов местами для хранения и парковки машин.

■ уширение с учетом действующих нормативов внутренних дворовых проездов с устройством площадок для парковок.

В проекте все новое строительство, как групповое, так и одинарные здания, обязательно должны быть обеспечены расчетным количеством мест для хранения и парковки.

В жилых зданиях стоянки рассчитываются как одна машина на квартиру.

Проектом предусмотрено устройство улицы с проезжей частью шириной 9 м по пер. Литаврина и улицы слева от к/т «Октябрь» с проезжей частью шириной 9 м.

Глава V.

Объекты культурного наследия

В 1990 году город Липецк внесен в список исторических городов России.

Исторический центр города Липецка согласно «Проекту зон охраны памятников истории и культуры г. Липецка» (Ленгипрогор, 1993) составляет около 700 га и занимает центр территории, определенной как центральная часть города Липецка (940 га).

На проектируемом участке планировки и межевания находятся два памятника архитектуры : бывшее здание ЗАГСа и здание к/т «Унион».

В настоящее время здание бывшего ЗАГСа пустует и находится в заброшенном состоянии. Предлагается выполнить реставрацию с приспособлением под «Дом Архитектора» с постоянно действующей выставкой проектируемых объектов города и области. Здание к/т «Унион» находится в процессе реставрации.

Глава VI.

Вертикальная планировка и инженерная подготовка

В соответствии с инженерно-строительными условиями территории и принятыми архитектурно-планировочными решениями, схемой инженерной подготовки рекомендуется выполнение ряда инженерных мероприятий, направленных на устранение опасных физико-геологических процессов и явлений, а также повышение благоустройства и санитарного состояния территории.

Рекомендуется выполнение следующих мероприятий по инженерной подготовке:

1. Защита территории от затопления и заболачивания.

2. Вертикальная планировка территории.

3. Организация поверхностного стока

4. Защита от подтопления и понижение уровня грунтовых вод.

Подсыпка территории квартала предусмотрена куполообразного профиля, с целью самотечного отвода поверхностных вод с этих территорий на улицы и проезды.

Проект вертикальной планировки предусматривает высотное решение осей проезжей части городских улиц в местах их пересечения друг с другом и в точках изменения уклона по ним.

Поскольку той или иной реконструкции на проектный срок подверглись почти все улицы на проектируемой территории, поэтому высотное решение охватывает всю проектную площадь.

Условия отвода поверхностных вод с большей части территории центра в основном благоприятны. Это значительная часть улиц уже со сложившейся существующей застройкой, где проектом предполагается либо незначительное расширение в поперечниках, либо то или иное благоустройство улиц.

Здесь проектные отметки принимаются максимально приближенные к существующему рельефу, обеспечивая незначительные земляные работы с установлением нормативных уклонов от 0,5 % до 6% с учетом самотечного отвода поверхностных стоков в существующие  закрытые водостоки по главным магистралям.

Проектные продольные уклоны планируемых улиц и проездов принимаются в пределах нормы с учетом самотечного режима.

В соответствии с «Комплексной программой по защите территории Липецкого промрайона от подтопления и защите подземных вод от загрязнения и истощения», у зданий, построенных на песчаных грунтах, разрушения материалов стен и фундамента происходит в основном за счет водонасыщения, путем капиллярного подсоса из грунта. Образование и развитие трещин у зданий построенных на глинистых грунтах связано, как правило, с процессами изменения физико-механических характеристик грунтов, особенно если эти грунты обладают просадочными, набухающими или пучинистыми свойствами.

Все проектируемые территории требуют понижения уровня грунтовых вод и защиты зданий, сооружений и коммуникаций от подтопления. Для определения вида и типа водопонизительных мероприятий и конструкций дренажей необходимо выполнение специализированной работы с расчетом дренажа на геофильтрационной численной модели.

Настоящим проектом рекомендуются следующие основные мероприятия направленные на устранение подтопленных территорий:

- четкая организация поверхностного стока.

-  увеличение площадей газонов по сравнению с нормами.

- реанимация и инженерное обустройство естественных, природных полос стока (оврагов, балок, сбросных каналов и т.д.).

- устройство на возвышенных территориях пассивных дренажных скважин, прорезающих водоупорные линзы.

- на низких территориях устройство головного вертикального дренажа и лучевых дренажей по территории.

Глава VII.

Разбивочный чертеж «красных» линий

В проекте разработаны чертежи «красных» линий и линий регулирования застройки в масштабе 1:2000, в составе:

- плана «красных» линий (основной чертеж)

- разбивочного чертежа «красных» линий

Проект разработан с учетом нормативных документов:

СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

«Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения градостроительной документации»;

«Инструкция о порядке проектирования и установления «красных» линий в городах и других поселениях Российской федерации».

«Красные» линии – границы, отделяющие территории кварталов, микрорайонов и других элементов планировочной структуры от улиц, проездов и площадей.

«Красные» линии являются основой для разбивки и установления на местности других линий градостроительного регулирования, в том числе и границ землепользования, которые будут выполнены в проекте межевания. Разбивочный чертеж «красных» линий выполнен на топографической основе в масштабе 1:2000. Система координат местная, система высот Балтийская. Красные линии вычислены от осей магистралей в соответствии с поперечными профилями дорог, разработанными при выполнении проекта.

Разбивочный чертеж является основным документом при последующих стадиях проектирования, а также при переносе проекта в натуру.

Глава VIII.

Инженерная инфраструктура

1. Водоснабжение

Существующее положение

Часть города, в границах проектируемого участка, снабжается водой от существующего водозабора №1. Сеть водопровода  рассматриваемого района закольцована в границах участка. Сети вопровода подключены к магистральным водоводам диаметром 300мм.

Многоэтажные жилые дома имеют собственные насосные станции подкачки, расположенные в цокольных этажах зданий.

Проектные решения

Потребителями воды  рассматриваемого района является население жилых домов, объекты соцкульбыта. Расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды зданий учтены в нормах водопотребления. Расход на промышленные нужды, неучтенные расходы приняты в размере 10%.

Норма водопотребления принята для многоэтажной застройки 300л/сут.	Расчет произведен на закрытую схему горячего водоснабжения, то есть расход воды на горячее водоснабжение подается по сети водопровода для нагрева непосредственно у потребителя.

Расход воды на хоз-питьевые нужды населения

| Население | Норма водопотребления л/сут, чел | Расход воды м3/сут |
| --- | --- | --- |
|  |  | Среднесуточные | Максимально суточные 1,2 |
| 1815 | 300,0 | 544,5 | 653,4 |

Суммарный расход воды питьевого качества. Расчетный срок.

| Наименование потребителей | Расчетный срок |
| --- | --- |
|  | Средносуточный расход воды м3/сут | Максимально-суточный расход воды м3/сут | Средний часовой расход м3/ч | Максимально часовой расход м3/ч |
| Население | 544,5 | 653,4 | 22,7 | 27,2 |
| Предприятие, прочие расходы (10%) | 54,4 | 65,3 | 2,3 | 2,7 |
| Итого | 598,9 | 718,7 | 25,0 | 29,9 |

Расход воды на пожаротушение принимается в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и составляет 2 пожара в городе по 25л/сек; итого 50л/сек. Хранение противопожарного запаса предусмотрено в резервуарах при водопроводных насосных станциях II подъема на водозаборе.

Система и схема водоснабжения

Существующие водоводы, питающие данный район города, достаточны для пропуска необходимых расходов проектируемой застройки. 	Система водоснабжения — объединенная хозяйственно-питьевая, противопожарная. Схема водоснабжения сохраняется существующая с развитием, реконструкцией и строительством новых сетей и сооружений водопровода, устройством пожарных гидрантов.

Насосные станции оснащаются малошумными насосными установками, которые работают автоматически, в зависимости от требуемых расходов водопотребления, от давления на напорной линии.	Сети водопровода прокладываются из чугунных труб с шаровидным графитом. Глубина заложения труб — 2,0 — 2,4 м.

2. Водоотведение

Существующее положение

На данном участке по улице Октябрьской расположен  самотечный коллектор диаметром 800мм, в который врезается  коллектор диаметром 300мм проходящий вдоль реки Липовки.

Проектные решения по канализованию.

Основные существующие самотечные коллекторы в данном районе города обеспечивают пропуск расчетных расходов сточных вод с учетом проектируемой застройки. Также производительность существующих канализационных насосных станций достаточна. Нагрузка на городские канализационные очистные сооружения не увеличится, т.к. рост числа жителей г.Липецка не прогнозируется. 	Происходит лишь переселение жителей из других районов города с увеличением удельной жилой площадки каждого человека.

Подключение проектируемых зданий предусматривается к коллектору диаметром 800 мм. Сети канализации принимаются из чугунных и полиэтиленовых труб диаметром 200 мм и 400 мм. Глубина заложения трубопроводов 1,2 — 4,0 метров.

Расчетные расходы сточных  вод определены согласно СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» Количество населения на расчетный срок принято 2090 человек. Коэффициент суточной неравномерности равен — 1,2.

Расчет стоков от административной зоны и наружные расходы приняты 10%.

Расход хозяйственно-бытовых стоков населения

| Население | Норма водопотребления л/сут, чел | Расход воды м3/сут |
| --- | --- | --- |
|  |  | Среднесуточные | Максимально суточные 1,2 |
| 1815 | 300,0 | 544,5 | 653,4 |

Суммарные расходы хозяйственно-бытовых. Расчетный срок.

| Наименование потребителей | Расчетный срок |
| --- | --- |
|  | Средносуточный расход воды м3/сут | Максимально-суточный расход воды м3/сут | Средний часовой расход м3/ч | Максимально часовой расход м3/ч |
| Население | 544,5 | 653,4 | 22,7 | 27,2 |
| Предприятие, прочие расходы (10%) | 54,4 | 65,3 | 2,3 | 2,7 |
| Итого | 598,9 | 718,7 | 25,0 | 29,9 |

3. Дождевая канализация

Отвод поверхностных вод в данном районе города решен в основном с помощью организации рельефа. Часть стоков, примыкающих к улице К. Маркса, попадает в дождевой коллектор диаметром 500 мм.

Проектные решения

Для организованного отвода дождевого стока в данном районе города предусматривается обновление существующих сетей дождевой канализации. Предусмотреть очистные сооружения в местах сброса дождевых вод, выполняющие механическую и биологическую очистку сточных вод.

Подтопление территории устраняется благодаря существующим и проектируемым сетям дождевой канализации, которые прокладываются в местах понижения рельефа территории.

Проектируемые сети дождевой канализации принимаются из железобетонных, чугунных, полиэтиленовых труб на глубине 2,5-5,0 метров.

4. Электроснабжение

Общее количество жителей в данном районе составит 1815 человек.

Общая нагрузка на электроснабжение составит 2870 кВт.

Расчет нагрузки на электроснабжение выполнен в соответствии с п.2.4.4 РД 34.20.185-94.

Полученная нагрузка учитывает: нагрузку жилых и общественных зданий, наружного освещения.

В настоящее время электроснабжение района осуществляется от 3 трансформаторных  подстанций. Напряжение электроснабжения — 6 кВт.

5.Теплоснабжение

Существующий источник теплоснабжения района — Липецкая ТЭЦ-2. Теплоноситель — вода с параметрами 130-700С. 	Теплоснабжение района выполнено по зависимой схеме. Горячее водоснабжение — по закрытой схеме, через пластинчатые водоподогреватели.

Теплоснабжение проектируемых зданий выполнить через индивидуальные  автоматизированные тепловые пункты.

6. Газоснабжение

Существующее положение

В системе газоснабжения используется природный газ (теплотворная способность 8020 ккал/м3, удельный вес 0,68 кг/м3) от газопровода среднего давления.

Рассматриваемый район является частью системы газораспределения г.Липецка и включает в себя действующие газопроводы среднего давления, ГРП, ШРП и распределительные газопроводы низкого давления.

На территории района присутствует смешанная застройка:

- многоэтажные жилые здания;

- здания в ветхом и аварийном состоянии;

- общественные здания.

Газ используется на отопление и горячее водоснабжение общественных и жилых зданий, на бытовые нужды населения.

Проектные решения.

Схема развития жилого района определяет необходимость проектирования и строительства новых сетей газоснабжения с учетом реконструкции существующих с целью обеспечения бесперебойного и безопасного газоснабжения потребителей.

Приоритетное направление развития данной территории как высоко-комфортной зоны предполагает:

- реконструкцию некоторой территории со сносом старых домов.

В связи с чем предполагается дальнейшее развитие инфраструктуры всего газового хозяйства г.Липецка, при этом увеличивается доля использования газа на нужды общественных зданий, жилого сектора.

Присоединение проектируемых зданий выполнить к существующему газопроводу низкого давления, проложенному по улице Первомайской.

Трубопроводы системы газоснабжения выполняются из стальных электросварных труб с заводской изоляцией весьма усиленного типа в соответствии с ГОСТ 9.602-2005.

Глава IX.

Межевание

- Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к застроенным и подлежащим застройке территориям, расположенным в границах территории проектирования, установленной проектом планировки территории жилого района, ограниченного улицами Скороходова, Октябрьской, площадями Петра Великого и Революции, в городе Липецке.

- Подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях установления границ незастроенных земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства, а также границ земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства местного значения.

- Размеры  расположение земельных участков устанавливаются в соответствии с принятым в проекте планировки территории вариантом границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства.

- В соответствии в Градостроительным кодексом чертеж межевания территории включает:

- красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;

- линии регулирования застройки (отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений);

- границы застроенных земельных участков;

- границы формируемых земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства;

- границы земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства местного значения.

- Сохраняемые, ликвидируемые и вновь формируемые земельные участки отображены на Чертеже межевания территории.

- Геодезические координаты формируемых земельных участков приведены в ведомости координат узловых точек формируемых земельных участков. Координаты даны с точностью до +0,01 м в местной системе координат, принятой для города Липецка.

Ведомость координат узловых точек формируемых земельных участков

| № участка | Площадь участка, м2 | №точки | Координата X | Координата Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3885,6 | 1.1 | -687,93 | -301,31 |
|  |  | 1.2 | -684,56 | -223,88 |
|  |  | 1.3 | -733,78 | -220,60 |
|  |  | 1.4 | -735,45 | -250,70 |
|  |  | 1.5 | -738,02 | -262,96 |
|  |  | 1.6 | -740,02 | -297,13 |
| 2 | 5748,0 | 2.1 | -758,38 | -296,05 |
|  |  | 2.2 | -756,44 | -262,26 |
|  |  | 2.3 | -738,02 | -262,96 |
|  |  | 2.4 | -735,45 | -250,70 |
|  |  | 2.5 | -733,78 | -220,60 |
|  |  | 2.6 | -733,97 | -211,23 |
|  |  | 2.7 | -745,98 | -210,24 |
|  |  | 2.8 | -747,90 | -232,53 |
|  |  | 2.9 | -789,56 | -230,43 |
|  |  | 2.10 | -831,56 | -227,93 |
|  |  | 2.11 | -831,71 | -290,93 |
| 4 | 2252,0 | 4.1 | -747,90 | -232,53 |
|  |  | 4.2 | -743,53 | -180,36 |
|  |  | 4.3 | -749,04 | -163,23 |
|  |  | 4.4 | -789,56 | -230,43 |
|  |  | 4.5 | -789,56 | -230,43 |
| 5 | 2713,0 | 5.1 | -680,97 | -147,43 |
|  |  | 5.2 | -676,46 | -75,14 |
|  |  | 5.3 | -713,46 | -72,87 |
|  |  | 5.4 | -718,44 | -146,08 |
| 6 | 1960,0 | 6.1 | -718,44 | -146,08 |
|  |  | 6.2 | -716,34 | -116,00 |
|  |  | 6.3 | -784,32 | -115,49 |
|  |  | 6.4 | -784,83 | -143,69 |
| 7 | 2345,0 | 7.1 | -784,83 | -143,69 |
|  |  | 7.2 | -783,81 | -92,06 |
|  |  | 7.3 | -789,90 | -91,76 |
|  |  | 7.4 | -789,55 | -83,55 |
|  |  | 7.5 | -822,15 | -81,06 |
|  |  | 7.6 | -825,53 | -142,22 |

Ведомость участков подлежащих снятию с кадастрового учета

| № уч-ка | Кадастровый № | Адрес участка | Площадь участка,м2 | Категория участка | Разрешенное использование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 48:20:0014203:1 | г.Липецк, пер.Литаврина, 2 | 592 | Земли поселений | Для общественно-делового назначения |
| 8 | 48:20:0014203:15 | г.Липецк, ул.Октябрьская, стр.32 | 302 | Земли поселений | Для размещения объектов транспорта |
| 9 | 48:20:0014203:16 | В районе жилых домов по ул.Октябрьская, 32и пер.Литаврина, 9 | 277 | Земли поселений | Для строительства автостоянки закрытого типа |
| 10 | 48:20:0014204:10 | ул.К.Маркса, 2* | 272 | Земли поселений | Для здания бытового обслуживания |
| 11 | 48:20:0014204:2 | пл.Петра Великого, 2А | 240 | Земли поселений | Для комплекса торговых павильонов |
| 12 | 48:20:0013703:59 | ул.Скороходова, 2а | 99 | Земли поселений | Для торгового павильона |

*- часть здания в границах кадастрового уч-ка 48:20:0014204:10 – сносится, часть здания  ул.К.Маркса, 2 в границах кадастрового уч-ка 48:20:0014204:4 – сохраняется.

Здания и строения  подлежащие сносу:

Многоквартирные жилые:  ул. Скороходова: д.1, пер.Литаврина д. 9 Октябрьская: д. 48, д.50

Индивидуальные жилые: ул. Скороходова: д.3а, д.5, д.7

Административные: ул. Первомайская: д. 35а, пер.Литаврина д. 2, ул.К.Маркса, д.2(см. прим -*)

Торговые павильоны: пл. Петра Великого,2а, ул.  Карла Маркса, 2а

Гаражи и хозяйственные строения: ул.Октябрьская, стр.32,в районе жилых домов по ул.Октябрьская, 32и пер.Литаврина, 9, а также без адреса, не поставленные на кадастровый учет – в границах кадастрового квартала  48:20:0014204

Глава X.

Гражданская оборона

1. Система оповещения

Система оповещения проектируемого жилого района г. Липецка входит в общую систему оповещения г. Липецка и Липецкой области и должна соответствовать требованиям раздела 6 СНиП 2.01.51-90.

Система оповещения руководящего состава, органов управления ГОЧС, населения и сил ГО по сигналам ГО предназначена для оперативного и своевременного доведения сигналов и информации гражданской обороны до:

- органов управления;

- руководящего состава ГО и РСЧС;

- формирований ГО;

- населения.

Система оповещения должна обеспечивать:

- прием сообщений из автоматизированной системы централизованного оповещения населения  г.Липецка;

- подачу предупредительного сигнала «Внимание всем!», сигналов управления и оповещения  ГО;

- доведение информации до работающих на объектах экономики.

Городские сети проводного вещания должны обеспечивать устойчивую работу системы оповещения. При проектировании этих сетей следует предусмотреть:

- наличие кабельных линий связи;

- подвижные средства резервирования стационарных устройств;

- резервные подвижные средства оповещения сетей проводного вещания.

Радиотрансляционная сеть должна иметь требуемое по расчёту число громкоговорящих средств оповещения населения.

Приёмно-передающие радиостанции (радиоцентры) должны размещаться вне зоны возможных сильных разрушений.

Сигналы оповещения передаются вне всякой очереди по автоматизированной системе централизованного оповещения, радио и проводным каналам Министерств и ведомств, сетям телевидения и радиовещания.

В состав системы оповещения включены стойки централизованного вызова, электрические сирены СЦО с дистанционным управлением, радиотрансляционные узлы с включением в них радиоточек, УКВ (радиовещательных) станций, передатчиков звукового сопровождения телевидения.

повещение населения осуществляется аппаратурой оповещения КТСО - Р:

- через радиотрансляционную сеть;

- электросиренами и громкоговорителями.

- с помощью машин службы ООП, оборудованных звукоусилительными установками;

Схема организации оповещения территории города Липецка

Организация оповещения жителей, не включенных в систему централизованного оповещения осуществляется патрульными машинами ОВД, оборудованные громкоговорящими устройствами, выделяемые по плану взаимодействия.

Для приема речевой информации у сотрудников ГИБДД устанавливается радиоприемник эфирного вещания (иной радиоприемник, если объект будет абонентом радиотрансляционной сети проводного вещания, либо телевизионный приемник).

Оповещение участников движения производится сотрудниками ГИБДД либо через радиоприемники, находящиеся в автомашинах участников дорожного движения.

Основным средством доведения до населения условного сигнала  «Внимание всем!» являются электрические сирены,  которые должны быть установлены на проектируемой территории с таким расчетом, чтобы обеспечить, по возможности, её сплошное звукопокрытие.

Желательный уровень сигнала звука сирены представляет собой громкость звука, выраженную в децибелах, которая необходима, чтобы быть услышанной в месте восприятия звука. Измерения показали, что для того, чтобы достаточно надежно оповестить население, требуется создать уровень сигнала сирены в тихом спальном районе порядка 60-65 ДБ, в промышленных зонах 70-75 ДБ, а в очень шумных районах порядка 80-85 ДБ.

Уровни шумов на территории населенного пункта

| Наименование источников шума | Эквивалентный уровень шума, ДБ |
| --- | --- |
| Территория больниц, санаториев | 35 |
| Территории, непосредственно прилегающие к жилым домам | 45 |
| Улицы и дороги местного значения | 73-75 |
| Магистральные улицы и дороги районного значения | 81-82 |
| Магистральные улицы и дороги общегородского значения | 84-85 |
| Скоростные дороги | 86-87 |

Международный стандарт выражает мощность звука сирен в виде уровня шума в децибелах, производимого на удалении 30 м от сирены. Например, громкость наиболее распространенной в системах оповещения нашей страны сирены наружной установки типа С-40 составляет всего 82-83 ДБ на расстоянии 30 м, что обеспечивает радиус эффективного звукопокрытия в городе порядка 0,3 км. Значения радиусов действия электросирены С-40, в зависимости от уровня шумов на данной территории и высоты установки сирены, даны в таблице.

Радиусы действия электросирены С-40

| Эквивалентный уровень шума, ДБ | Радиус действия С-40, (м) при высоте установки сирены |
| --- | --- |
|  | 10 м | 20 м | 30 м | 40 м |
| 55 | 800 | св. 1000 | св. 1000 | св. 1000 |
| 60 | 550 | 900 | св. 1000 | св. 1000 |
| 65 | 380 | 600 | 750 | ок. 1000 |
| 70 | 275 | 400 | 480 | 800 |
| 75 | 180 | 250 | 310 | 500 |
| 80 | 130 | 160 | 200 | 300 |
| 85 | 80 | 110 | 125 | 170 |
| 90 | 50 | 70 | 80 | 100 |
| 95 | 25 | 35 | 45 | 60 |

В соответствии с СП 3.13130.2009  громкоговорители и звуковые колонки устанавливаются без регуляторов громкости и разъемных устройств.

Управление мероприятиями гражданской обороны организовано по городскому, междугородным телефонно-телеграфным каналам связи с последующим переходом на прямые связи, радиосетях ГУ МЧС России по Липецкой области.

Технические решения по системе оповещения, принятые на территории г. Липецка, отвечают требованиям совместного приказа МЧС Росси, Мининформсвязи России и Минкультуры России от 25 июля 2006 г. № 422/90/376 «Об утверждении Положения о системах оповещениях населения».

При реализации технических решений по оповещению учитывались требования постановления Правительства РФ от 19.10.96 г. № 1254 в части присоединения ведомственных и выделенных сетей связи общего пользования, РД 34.48.510-87 в части создания автоматизированной производственной телефонной связи в Минэнерго России, а также решения ГКЭС России от 28.06.96 г. в части порядка организационно-технического взаимодействия операторов телефонных сетей общего пользования на территории РФ.

Наличие и потребность сирен и громкоговорителей для проектируемого жилого района г. Липецка в основном соответствует планам оповещения города Липецка, однако в местах высоко-этажной застройки необходимо произвести замеры технологических и городских фоновых шумов, с целью определения размеров зон покрытия и дополнительной установки сирен и громкоговорителей согласно нижеприведённого расчёта.

Расчёт звукопокрытия

территории жилого района г. Липецка электросиренами

Площадь проектируемой территории (S) составляет 17га (0,17 км2). Согласно международного стандарта  громкость наиболее распространенной в системах оповещения нашей страны сирены наружной установки типа С-40 составляет всего 82-83 ДБ на расстоянии 30 м, что обеспечивает радиус эффективного звукопокрытия в городе порядка 0,3 км. Площадь звукопокрытия в этом случае составляет:

Sозв = π*R2 = 3,14*0,09 =0,28 км2

Количество электросирен С-40 в этом случае определяем по формуле:

Р =  S/ Sозв = 0,17/0,28 = 1

При установке С-40 на высоте более 30-40 м (9 – 10 этажные здания)  их радиус эффективного звукопокрытия в городе возрастает до 1,0 км, а площадь звукопокрытия до 3,14 км2 . В этом случае потребность в С-40 – 1 ед.

Примечание:

Наибольшую эффективность при звукопокрытии можно достичь при использовании выходных акустических устройств (ВАУ), которые совмещают в себе функции и электросирены и громкоговорителя. При этом радиусы звукопокрытия в качестве электросирен аналогичны С-40, радиусы звукопокрытия в качестве громкоговорителя возрастают в 10 раз.

Для звукопокрытия района достаточно установки одного ВАУ на здании «Сбербанка».

2. Предложения по повышению устойчивости функционирования проектируемого жилого района города Липецка, защите его населения и территории  в военное   время и в чрезвычайных ситуациях техногенного и природного    характера

2.1.   Защитные сооружения гражданской обороны

В соответствии со 2-м разделом СНиП 2.01.51-90 основным способом защиты населения от современных средств поражения является укрытие его в защитных сооружениях (ЗС ГО).

При проектировании, строительстве и использовании ЗС ГО должны выполняться требования СНиП 2.01.51-90 и СНиП II-11-77.

Имеющиеся ЗС ГО должны использоваться для нужд народного хозяйства и обслуживания населения и приводиться в готовность для приёма укрываемых в сроки, не превышающие 12 часов.

Так как проектируемая территория расположена в жилом районе города Липецка, отнесённого к 1-й группе по ГО, то на данной территории должны строиться только убежища гражданской обороны, обеспечивающие защиту от всех поражающих факторов оружия массового поражения. Все убежища должны обеспечивать защиту укрываемых от воздействия избыточного давления во фронте воздушной ударной волны ∆Рф = 1000 кПа (1 кг/см2) и иметь степень ослабления проникающей радиации ограждающими конструкциями  (А) равную 1000  (не ниже 4 класса).

Системы жизнеобеспечения убежищ должны обеспечивать непрерывное пребывание в них расчётного количества укрываемых в течение 2-х суток.

Воздухоснабжение убежищ должно осуществляться по двум режимам: чистой вентиляции (1-й режим) и фильтровентиляции (2-й режим), а при расположении в местах опасной загазованности воздуха продуктами горения и в зонах опасного химического заражения следует предусматривать режим полной или частичной изоляции с регенерацией внутреннего воздуха (3-й режим).

Радиус сбора укрываемых:

- не более 400 м для района расположения многоэтажных зданий;

- не более 500 м для района расположения одно-двухэтажных зданий.

Защитные сооружения должны размещаться от водопроводных, канализационных сетей, сетей теплоснабжения на расстоянии:

- не ближе 5 м при диаметре сетей до 200 мм;

- не ближе 15 м при диаметре сетей более 200 мм.

В целях защиты населения от химического и радиоактивного заражения  в мирное и в военное время, должен быть создан фонд защитных противорадиационных сооружений гражданской обороны.

Создание фонда защитных сооружений осуществляется заблаговременно, в мирное время, путем приспособления под защитные сооружения помещений в цокольных и наземных этажах существующих и вновь строящихся зданий и сооружений или возведения отдельно стоящих возвышающихся защитных сооружений.

Исходя из требований СНиП 2.01.51-90 - фонд защитных сооружений для рабочих и служащих НРС (наибольшей работающей смены) предприятий создается на территории этих предприятий или вблизи них, а для остального населения - в районах жилой застройки. В проектируемом районе имеются защитные сооружения для НРС.

Согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 г. «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» и исходных данных и требований на разработку ИТМ ГО и ЧС, выданных Главным управлением МЧС России по Липецкой области строительство защитных сооружений ГО (сооружения двойного назначения) и защищенных пунктов управления для территории проектируемого жилого района г. Липецка, в части проектируемых мест застройки, не требуется.  В особый период промышленные объекты прекращают свою работу, а население подлежит расселению и эвакуации, согласно планов рассредоточения и эвакуации города Липецка.

2.2. Размещение объектов и планировка застройки

Размещение объектов и планировка застройки должны осуществляться в строгом соответствии с требованиями раздела 3 СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны».

Новые промышленные предприятия и коммунально-складские объекты целесообразно размещать на территории сложившихся промышленных районов и за пределами городской черты Липецка. Проектом планировки территории проектируемого жилого района города Липецка строительство новых предприятий не планируется.

Размещение на проектируемой территории объектов, имеющих АХОВ, взрывчатые вещества и материалы, легковоспламеняющиеся и горючие вещества должно осуществляться в строгом соответствии с требованиями п.п. 3.7 – 3.11 СНиП 2.01.51-90, а других народохозяйственных объектов - в строгом соответствии с требованиями п.п. 3.7 – 3.11 данного СНиП.

Химически опасные объекты. Проектом плана планировки территории проектируемого жилого района города Липецка строительство новых потенциально опасных объектов не планируется.

Планировка и застройка проектируемой территории.  Согласно требований СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»:

пункт 3.21 – максимальная плотность  населения жилых районов 280 чел./га,  в проекте – 120чел/га, что соответствует требованиям;

пункт 3.23. – в  проекте генерального плана категорированного города  разрабатывается план «желтых линий» - максимально допустимых границ зон возможного распространения завалов жилой и общественной застройки, расположенных, как правило, вдоль городских магистралей устойчивого функционирования. Ширину незаваливаемой части дороги в пределах «желтых линий» следует принимать не менее 7 м.

2.3.Инженерные системы и коммуникации

Водоснабжение и канализация

Планировка системы водоснабжения проектируемой территории должна осуществляться в строгом соответствии с требованиями п.п. 4.10 – 4.22 СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны». При этом должно быть предусмотрено:

пункт 4.10 – вновь проектируемые и реконструируемые системы водоснабжения, питающие город Липецк, должны базироваться не менее чем на двух независимых источниках воды, один из которых следует предусматривать подземным. При невозможности обеспечения питания системы водоснабжения от двух независимых источников допускается снабжение водой из одного источника с устройством двух групп головных сооружений, одна из которых должна располагаться вне зон сильных разрушений;

пункт 4.11 – суммарную мощность головных сооружений следует рассчитывать по нормам мирного времени. В случае выхода из строя одной группы головных сооружений мощность оставшихся сооружений должна обеспечивать подачу воды по аварийному режиму на производственно-технические нужды предприятий, а также на хозяйственно-питьевые нужды для численности населения мирного времени по норме 31 л в сутки на одного человека. Для гарантированного обеспечения питьевой водой населения в случае выхода из строя всех головных сооружений или заражения источников водоснабжения следует иметь резервуары в целях создания в них не менее 3-суточного запаса питьевой воды по норме не менее 10 л в сутки на одного человека. Резервуары питьевой воды должны быть оборудованы фильтрами-поглотителями для очистки воздуха от РВ и капельно-жидких 0В и располагаться, как правило, за пределами зон возможных сильных разрушений. В случае размещения резервуаров в зонах возможных сильных разрушений конструкция их должна быть рассчитана на воздействие избыточного давления во фронте воздушной ударной волны ядерного взрыва. Резервуары питьевой воды должны оборудоваться также герметическими (защитно-герметическими) люками и приспособлениями для раздачи воды в передвижную тару;

пункт 4.12 - при проектировании новых и реконструкции существующих систем технического водоснабжения следует предусматривать применение систем оборотного водоснабжения;

пункт 4.13 - в зонах возможного опасного химического заражения вокруг объектов, имеющих АХОВ, для обеспечения населения питьевой водой необходимо создавать защищенные централизованные (групповые) системы водоснабжения с преимущественным базированием на подземных источниках воды;

пункт 4.14 - все существующие водозаборные скважины для водоснабжения должны иметь приспособления, позволяющие подавать воду на хозяйственно-питьевые нужды путем разлива в передвижную тару, а скважины с дебитом 5 л/с и более должны иметь, кроме того, устройства для забора воды из них пожарными автомобилями;

пункт 4.15 - при проектировании новых и реконструкции действующих водозаборных скважин, предусмотренных к использованию в военное время, следует применять погружные насосы (сблокированные с электродвигателями). Оголовки скважин должны размещаться в колодцах, обеспечивающих в необходимых случаях их защиту от избыточного давления во фронте воздушной ударной волны ядерного взрыва. Конструкции оголовков действующих и резервных скважин должны обеспечивать полную герметизацию в соответствии с требованиями норм проектирования водоснабжения. При подсоединении промышленных предприятий к городским сетям водоснабжения существующие на предприятиях скважины следует герметизировать и сохранять для возможного использования их в качестве резервных. Водозаборные скважины, непригодные к дальнейшему использованию, должны тампонироваться, а самоизливающиеся скважины – оборудоваться краново-регулирующими устройствами;

пункт 4.16 – на централизованной системе водоснабжения должна обеспечиваться возможность подачи чистой воды в сеть минуя водонапорные башни;

пункт 4.17 – при проектировании нескольких самостоятельных водопроводов (коммунального и промышленного) следует предусматривать возможность передачи воды от одного водопровода к другому с соблюдением санитарных правил;

пункт 4.18 – при строительстве новых водопроводов существующие водопроводы и головные сооружения рекомендуется сохранять для возможного использования в качестве резервных;

пункт 4.19 - при проектировании технических водопроводов для производственных нужд необходимо обеспечивать возможность их использования для целей пожаротушения;

пункт 4.20 - пожарные  гидранты, а также задвижки для отключения поврежденных участков водопровода следует располагать на незаваливаемой при разрушении зданий и сооружений территории;

пункт 4.22 – мероприятия  по подготовке к работе городских систем водоснабжения и канализации в условиях возможного применения оружия массового поражения должны осуществляться в соответствии с требованиями нормативных документов, утверждаемых органами жилищно-коммунального хозяйства  в установленном порядке.

Качество питьевой воды определяется требованиями постановления Правительства от 24.07.2000 г. № 554, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.1116-02, СНиП II-11-77* (приложение 1) и ГОСТ 51232-98.

Газоснабжение

Прокладку газопроводов на территории проектируемого жилого района города Липецка следует осуществлять в соответствии с требованиями норм проектирования газоснабжения.

Для снижения количества потерь и материального ущерба необходимо (п.п. 4.23 – 4.27  СНиП 2.01.51-90)  предусмотреть выполнение следующих мероприятий:

ГРП, подключённые к магистральным газопроводам (при подаче газа от двух и более магистральных газопроводов), должны быть размещены за границами проектной застройки;

возможность  отключения города Липецка, его районов (проектируемой зоны) с помощью отключающих устройств, срабатывающих от давления (импульса) ударной волны, установленных на основных узловых точках (на выходе из ГРС, перед опорным ГРП) ;

оборудование наземных частей газораспределительных станций (ГРС) и опорных газораспределительных пунктов (ГРП) подземными обводными газопроводами (байпасами) с установкой на них отключающих устройств (для обеспечения подачи газа в систему газоснабжения при выходе из строя наземной части ГРС или ГРП;

подземную прокладку (согласно требованиям норм проектирования газоснабжения) основных распределительных газопроводов высокого и среднего давления и отводов от них к объектам, продолжающим работу в военное время;

подземную прокладку и кольцевание сетей газопроводов высокого и среднего давления, устройство перемычек между тупиковыми газопроводами.

Работы по монтажу газопроводов должны выполнятся в соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002, СП 42-101-2003 и ПБ 12-529-03 «Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления».

Подземные газопроводы должны выполняется из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 и защищаются от коррозии изоляцией «весьма усиленного» типа в соответствии с требованиями ГОСТ 9.602-2005 – 3-х  слойное полимерное покрытие.

Сварные стыки на газопроводах подлежат контролю физическими методами (10%). Под проезжей частью дорог, при прокладке в футлярах, контролю подлежат 100% сварных стыков.

Вводы и выпуски коммуникаций, проходящих через подземную часть наружных стен проектируемых зданий расположенных на расстоянии до 50 м от проектируемых газопроводов, должны быть тщательно уплотнены (серия 5.905-26 «Уплотнение вводов инженерных коммуникаций и сооружений в газифицируемых городских и населенных пунктах»).

Вдоль трасс подземных газопроводов предусматривается установка опознавательных знаков в соответствии с «Правилами охраны газораспределительных сетей» (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000г. № 878). Опознавательные знаки наносятся на постоянные ориентиры с табличкой-указателем на поворотах трасс, в местах установки кранов, коверов (КИП, КТ).

3. Мероприятия, предусмотренные проектом по обеспечению пожарной безопасности на проектируемой территории.

На проектируемой территории, проектом генерального плана предусмотрено выполнение требований ФЗ от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Требования к документации при планировке территорий городских округов.

Планировка и застройка территории проектируемого жилого района должны осуществляться в соответствии с генеральными планами городских округов, учитывающими требования пожарной безопасности, установленные настоящим Федеральным законом. Состав и функциональные характеристики систем обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов должны входить в проектную документацию в виде раздела "Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности".

Проходы, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и строениям.

Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и вспомогательными зданиями приняты согласно СП 42.13330.2011 и местным нормативам градостроительного проектирования города Липецка, таблица 1.

Проезды и пешеходные пути запроектированы с учетом возможности проезда пожарных машин к жилым и общественным зданиям, в том числе со встроено-пристроенными помещениями и доступ пожарных с автолестниц в любую квартиру или помещение.

Проектом благоустройства предусмотрены асфальтированные проезды шириной 6м пешеходный тротуар шириной 2,25 м и 3м проезды к жилым зданиям решены с учетом максимального освобождения дворов от транспортного движения.

В проектируемом жилом районе проекта планировки предусмотрено следующее строительство:

- один 14-ти этажный жилой дом;

- один 10-ти этажный жилой дом;

- один 9-ти этажный жилой дом;

- один 5-ти этажный жилой дом;

- детский сад.

По проекту на данной территории разместилось  41844 м² общей площади квартир. Население микрорайона составляет 2500 человек.

К односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром, научных и проектных организаций, органов управления учреждений проезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон.

Ширина проездов в проектируемом жилом районе для пожарной техники должна составлять не менее 6 метров. В проектируемом жилом районе общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию, сооружению и строению, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду.

Расстояние от внутреннего края подъезда до стен зданий, сооружений и строений должно быть:

- для зданий высотой не более 28 метров – не более 8 метров;

- для зданий высотой более 28 метров - не более 16 метров.

Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.

В замкнутых и полузамкнутых дворах необходимо предусматривать проезды для пожарных автомобилей или предусмотреть в конце тупиковых проездов площадки для разворота пожарной техники размером не менее чем 15 х 15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров.

Сквозные проходы через лестничные клетки в зданиях, сооружениях и строениях следует располагать на расстоянии не более 100 метров один от другого. При примыкании зданий, сооружений и строений под углом друг к другу в расчет принимается расстояние по периметру со стороны наружного водопровода с пожарными гидрантами.

# Text boxes

Персонал учреждений, объектов экономики и жители  г. Липецка

ЗЗПУ ГУ МЧС РФ по Липецкой обл.

ГУ МЧС РФ по Липецкой области

Диспетчер

ЕДДС города

Усилитель РА-935

Громкоговоритель

CН-520

ГГС

Радио

Громкоговорители

С-28  (С-40)

м/о «г. Липецк»