Содержание:

1.Введение. ……………………………………………………..……….....2

Раздел I. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ, СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ………………….2

1.1 Историческая справка.  …………………………………………….2

1.2 Результаты обследования существующего состояния………..4

Раздел II. ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ………………….….……...5

2.1. Рельеф и озеленение территории…………………………..........5

2.2 Транспортное обслуживание…………………………………….....5

2.3 Пешеходные зоны………………….............................................6

2.4 Благоустройство сквера в р-оне пересечения ул. Зегеля - Желябова. ………………………………………………………………………………...7

2.5 Ремонт и реконструкция фасадов. ……………………………….7

ПРИЛОЖЕНИЯ……………………………………………………………9

• Укрупненный сметный расчет (приложение №1)

1. Введение.

Проект разработан на основании постановления   администрации  города  Липецка  от  24.03.2014  № 596  «О разработке проекта комплексного благоустройства улицы Зегеля с участком улицы Плеханова от площади им. Г.В. Плеханова до улицы Саперной в городе Липецке», в соответствии с Техническим заданием (приложение №1) Департамента градостроительства и архитектуры администрации г. Липецка к Муниципальному контракту № 8 от 26.06.2014г.

Объектом проектирования является территория примерной площадью 8,0 га. Границы территории уточнены проектом.

Исходными материалами для проектирования являются:

топографическая основа М1:500.

При проектировании учтено, что территория в границах проектирования  в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Липецка расположена в зонах:

- Ж-1 (Зона фасадной застройки (примагистральные территории)

- Ж-2 (Зона многоэтажных многоквартирных жилых домов в 5-10 этажей)

- О-2 (Зона городского центра)

- Т-2 (Зона сооружений и коммуникаций общественного транспорта)

Раздел I. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ, СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

1.1 Историческая справка.

Улица Зегеля — одна из центральных магистралей города Липецка. По улице проходит граница Советского и Правобережного округов. С улицей Зегеля пересекаются  улицы Интернациональная, Плеханова, Желябова,  Семашко, Гагарина.

Улица сформировалась в процессе коренной перестройки Липецка в 1-й половине XIX века при реализации генерального плана города, утверждённого в 1805 году. Являлась одной из важнейших магистралей города. Вела к окраине Липецка, откуда начиналась дорога на Лебедянь. Отсюда и первоначальное название улицы — Лебедя́нская.

В XIX — начале XX века улица была застроена 1—2-этажными домами. Причем более высокие находились на первой половине улицы. Среди них 2-этажное здание бывшего Питиримовского духовного училища (дом № 6; вторая половина XIX века,  памятник архитектуры). В 1911 году над Лебедянской улицей (ныне Зегеля) от училища была построена арка в честь приезда в Липецк великого князя Михаила Александровича (доныне не сохранилась). Сегодня здесь — управление здравоохранения Липецкой области.

Дом № 1 — бывшее реальное училище (1890;  памятник архитектуры). До начала 1990-х годов здесь располагался Липецкий политехнический институт (основное здание — управление вузом, несколько кафедр, актовый зал, столовая).

Дом № 21 — здание шамоновской мельницы (1913;  памятник архитектуры).

В 1921 году улицу переименовали в честь чекиста А. В. Зегеля (на следующий год после его гибели).

До 1960-х годов застройка улицы была одно-двухэтажной (деревянные и кирпичные дома). До 1955 года имела булыжное мощение и неширокие тротуары. Она вела до Евдокиевской церкви, так как площади Героев не было. На месте дома № 27 по улице Зегеля находилось обширное хозяйство треста очистки с сараями и конюшней ассенизационного обоза, который по утрам выезжал на очистку дворов.

В 1960-х годах началась застройка части улицы Зегеля между улицами Плеханова и Гагарина; на пересечениях с ними образованы площади Плеханова и Героев, соответственно. Здесь были построены «хрущевки».

В 1970 году был построен Дом политпросвещения (№ 2). Сейчас в нем правобережный комитет по работе с населением (администрация округа), Главпочтамт, а также офисы компаний.

На улице Зегеля, 25, находится прокуратура Липецкой области. В доме № 25а — Липецкий кооперативный институт Белгородского университета потребительской кооперации. В доме № 9 — детская поликлиника.

Улица Зегеля насыщена различными учреждениями торговли (магазины и элитные салоны), образования, здравоохранения, бытового обслуживания, кафе. В основном они расположены на нижних этажах жилых зданий. Почти всю часть улицы Зегеля от Интернациональной улицы до площади Плеханова занимает территория ЦУМа (центрального универсального магазина).

1.2 Результаты обследования существующего состояния.

Улица Зегеля сформирована в основном 4-5 этажными жилыми зданиями, на пересечении с ул. Семашко расположены два 9-этажных жилых здания. Существующие фасады жилых домов находятся в неудовлетворительном состоянии, отделка фасадов первых этажей и входы помещения (переведенных в нежилые) выполнена в разных стилистических решениях.

Необходимо выполнить:

- ремонт и реконструкцию фасадов зданий;

- радиусы сопряжения проезжей части улицы и прилегающих проездов привести к нормативным размерам;

- привести существующие парковки к нормативным размерам машиномест,  выполнить асфальтовое покрытие в уровне проезжей части, нанести разметку.

- выполнить плиточное покрытие пешеходных зон, пандусы и съезды для движения маломобильных групп населения, заменить бортовой камень;

благоустройство сквера на пересечении с ул. Желябова, с разбивкой дорожек и установкой малых архитектурных форм;

- расстановку скамеек и урн;

- снос торговых киосков в р-оне домов №№9а и 31а;

- санитарную обрезку существующих зеленых насаждений, удалить сухостой, посадку новых декоративно-лиственных деревьев и кустарников, оформить приствольные круги деревьев, восстановить газонное покрытие, устроить цветники;

- выполнить ремонт (замену) круглых рекламных тумб;

Раздел II. ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

2.1  Рельеф и озеленение территории

Участок проектирования имеет спокойный рельеф, общий перепад высот составляет 6,10 м. Наиболее высокая часть участка с абсолютной отметкой 156,00 расположена в р-оне пересечения с площадью Героев. Понижение рельефа идет равномерно в южном (до отм. 149.91) направлении до пл. Плеханова.  Средняя величина уклонов составляет – 0,57 %. Участок улицы Плеханова от площади им. Г.В. Плеханова до улицы Саперной имеет значительный уклон – до отм. 127,50 в р-оне ул. Саперной.

По программе благоустройства города на участке проектирования выполнены работы по санитарной обрезке существующих зеленых насаждений, частичная разбивка цветников, восстановление газонов, посажены красные клены у дома №30а, туи у дома №44.

Проектом предусматриваются следующие мероприятия по озеленению:

- устройство сквера на пересечении с ул. Желябова

- установка вертикального озеленения вдоль лестниц по Плехановскому спуску.

- установка приствольных решеток для отдельностоящих деревьев попадающих в пешеходные зоны.

- восстановление газонов и установка ограждений газонов в р-оне домов №25, №23,  №9а.

2.2 Транспортное обслуживание

Проезжая часть ул. Зегеля двухполосная в обоих направлениях, улица пересекает площадь им Г.В. Плеханова На улице также имеются перекрестки – регулируемые на пл. Героев и с ул. Интернациональной,  нерегулируемые – кольцевая развязка на  площади им. Г.В. Плеханова, перекрестки с ул. Желябова и с ул. Семашко. На улице Зегеля имеются подземный пешеходный переход и наземные переходы – три регулируемых и четыре нерегулируемых.

На улице Зегеля имеется развитая сеть общественного транспорта:

-остановка  «Соборная пл.» («Пл. Ленина») — автобусы №№ 2, 12, 315, 328, 345, 352;

- остановка «Пл. Плеханова» — троллейбусы   №№ 4, 7, 9; автобусы №№ 2, 12, 22, 300, 302, 306, 309, 315, 322, 325, 328, 345, 352, 356, 359, 380;

-остановка «Пл. Героев» — троллейбусы №№ 4, 7, 9; автобусы №№ 11, 22, 24, 300, 306, 311, 322, 324, 325, 345, 346, 347, 348, 356, 359, 370,

Проектом благоустройства предусмотрена замена бортового камня вдоль проезжей части и дождеприемных решеток. В навесе  для ожидания  транспорта вр-оне жилого дома №28 следует заменить ограждение из металлического профлиста на сотовый поликарбонат. Существующие выезды на улицу в районе домов №№ 44-30а, 30-28, 23(арка), 23-11 запроектированы с радиусом сопряжения с проезжей частью 6,0м. Размеры существующих парковок в проекте приведены в соответствие с нормативными размерами машино/мест. Проектом предусмотрен демонтаж существующего асфальтового покрытия на парковках и устройство нового в уровне проезжей части. Парковочные места размещаются параллельно проезжей части, под углом 30°. Выполнить разметку парковочных мест 5,5х2,5м(для инвалидов 6,0х3,6м) согласно 1.1 ГОСТ Р51256-2011. Общее число парковок легковых автомобилей - 209 машино/мест, что нормативно соответствует 4180 кв. метрам торговой площади.

С проезжей части улицы имеются  въезды для транспорта на тротуары (с устройством усиленного плиточного покрытия): у домов №№ 35а-27/1, 25-23, 23-11. На перекрестке ул. Плеханова – ул. Саперной предусмотрен пешеходный переход с островками безопасности с  плиточным покрытием.

2.3 Пешеходные зоны

Существующая сеть тротуаров и дорожек сохраняется. Проектом предусматривается замена существующей разнотипной тротуарной плитки на новую и замена существующего асфальтового покрытия на плиточное единого образца. В местах пересечения тротуаров и проездов в прилегающие к улице дворы предусмотрено столбчатое сигнальное ограждение. Проектом дополнительно предусматривается устройство  пандусов – съездов с тротуара на парковки легкового автотранспорта и в местах пересечения тротуаров с проезжей частью улицы. Продольный уклоном пондусов до 10% и поперечным уклоном в пределах 1-2%. Высота бордюрного камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью, а также перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не превышает 0.04 метр. Покрытие из бетонных плиток должно быть ровное, толщина швов между ними не превышает 0.015 метров.

2.4  Благоустройство сквера в р-оне пересечения ул. Зегеля - Желябова.

Сквер расположен на правой стороне улицы. На территории сквера имеется нерегулярные зеленые насаждения и асфальтовая дорожка.

Проектом предлагается:

- выполнить снос существующих торговых киосков

- выполнить пешеходные дорожки.

- выполнить площадки с покрытием из тротуарной плитки, установить скамейки и урны.

- установить малые архитектурные формы: декоративный фонтан со стороны ул. Зегеля и декоративную парковую скульптуру в глубине сквера.

- выполнить приствольные круги у существующих деревьев.

- выполнить озеленение: посадку газона с заменой растительного грунта (толщина среза не менее 30см) .

2.5 Ремонт и реконструкция фасадов.

Улица Зегеля — магистральная улица общегородского значения. Жилая застройка  представлена 4-5 этажными кирпичными жилыми домами. На первых этажах домов №33, №31а, №44, №30, №30а, №28, №11, №23, №27/1 расположены предприятия соцкульбыта, квартиры и помещения переведенные из квартир  в нежилые под магазины и офисы. На момент проектирования комплексногблагоустройства ведутся следующие работы:

- в процессе строительства находятся: реконструкция с расширением  нежилых помещений в доме №44 ( маг. «Золотой лев»).

Фасады кирпичных домов предлагается окрашивать фасадными красками (с ремонтом штукатурного слоя). Предлагается замена экранов балконов и устройство остекления балконов в едином стиле. Для приведения  к единому стилистическому решению фасадов в первых этажах зданий предлагается пристройка выносных витрин в зданиях №28, №11, №30, №30а, №44, установки единого на все здание козырька для рекламных вывесок. Входы планируется выполнять с уровня земли, ступени и пандусы располагать внутри пристроенных витрин. Входные площадки располагаются на отметках превышающих уровень тротуара на 0,15м. Данному типовому решению соответствует вход в подвал из пристроенной витрины в здании №30а. Для приведения наружной рекламы к единому стилевому решению вывески предлагается выполнять из объемных букв размещать их  на общих козырьках,  остальные элементы рекламы располагать внутри витрин.

ПРИЛОЖЕНИЯ